eJournal Teknik sipil , 2012, 1 (1) ISSN 0000-0000,ejurnal.untag-smd.ac.id © Copyright 2012

PERENCANAAN TEBAL PERKERASAN KAKU (RIGID PAVEMENT) DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA PADA RUAS JALAN DESA SALIKI MUARA BADAK

ACHMAD AMIRUDIN AZIS

achmadamirudinazis@untag-smd.ac.id

Program Studi Teknik Sipil

Sekolah Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Perkerasan jalan adalah merupakan salah satu unsur konstruksi jalan raya sangat penting dalam rangka kelancaran transportasi darat sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya, sehingga perlu direncanakan dengan baik berdasarkan standard dan kriteria perencanaan yang berlaku di Indonesia. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk melakukan mobilitas keseharian dibandingkan dengan transportasi air dan udara, sehingga volume kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut harus mampu di dukung oleh perkerasan jalan pada ruas jalan yang dilewatinya. Jenis perkerasan jalan, dapat berupa Perkerasan lentur (flexible pavement), Perkeraaan kaku (rigid pavement), dan Perkerasan Komposit, yang menggabungkan perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Khusus untuk perkeraaan kaku (rigid pavement) yang terbuat dari beton semen baik bertulang maupun tanpa tulangan dan lebih banyak digunakan pada ruas jalan yang mempunyai volume kendaraan berat yang tinggi serta sering mengalami banjir. Perencanaan Ruas Jalan yang terletak di Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah perencanaan jalan di desa yang menghubungkan satu daerah/ wilayah di desa Saliki Kecamatan Muara Badak karena kondisi jalan diperuntukkan atau direncanakan dengan ketentuan umur rencana lebih dari sepuluh tahun sesuai program pemerintah daerah Kutai Kartanegara untuk meningkatkan Infrastruktur khususnya sarana transportasi jalan di daerah tersebut maka di rencankanlah perencanaan tebal perkerasan kaku (Rigid Pavement) pada jalan desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur yang mampu mendukung beban – beban berat yang masuk di jalur tersebut seperti truck dan alat berat yang masuk di jalur tersebut maka di haruskan dengan merencanakan sebuah perencanaan jalan dengan perkerasan kaku (rigid pavement).

Kata kunci : Perhitungan Perkerasan Kaku Saliki Muara Badak.

LATAR BELAKANG

Perkerasan jalan adalah merupakan salah satu unsur konstruksi jalan raya sangat penting dalam rangka kelancaran transportasi darat sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya, sehingga perlu direncanakan dengan baik berdasarkan standard dan kriteria perencanaan yang berlaku di Indonesia.

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk melakukan mobilitas keseharian dibandingkan dengan transportasi air dan udara, sehingga volume kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut harus mampu di dukung oleh perkerasan jalan pada ruas jalan yang dilewatinya.

Jenis perkerasan jalan, dapat berupa Perkerasan lentur (flexible pavement), Perkeraaan kaku (rigid pavement), dan Perkerasan Komposit, yang menggabungkan perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Khusus untuk perkeraaan kaku (rigid pavement) yang terbuat dari beton semen baik bertulang maupun tanpa tulangan dan lebih banyak digunakan pada ruas jalan yang mempunyai volume kendaraan berat yang tinggi serta sering mengalami banjir.

Dengan telah dikembangkannya Perkeraaan kaku (rigid pavement) untuk pembangunan prasarana jalan di daerah perkotaan maupun di pedesaan, maka pemerintah terus menggalakkan pembangunannya baik pada ruas jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten maupun jalan desa ataupun lingkungan, mengingat perkerasan jalan ini lebih mampu mendukung beban kendaraan berat serta tahan terhadap genangan air.

Perencanaan Ruas Jalan yang terletak di Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara ini adalah perencanaan jalan di desa yang menghubungkan satu daerah/ wilayah di desa Saliki Kecamatan Muara Badak karena kondisi jalan diperuntukkan atau direncanakan dengan ketentuan umur rencana lebih dari sepuluh tahun sesuai program pemerintah daerah Kutai Kartanegara untuk meningkatkan Infrastruktur khususnya sarana transportasi jalan di daerah tersebut maka di rencankanlah perencanaan tebal perkerasan kaku (Rigid Pavement) pada jalan desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur yang mampu mendukung beban – beban berat yang masuk di jalur tersebut seperti truck dan alat berat yang masuk di jalur tersebut maka di haruskan dengan merencanakan sebuah perencanaan jalan dengan perkerasan kaku (rigid pavement).

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian pada ruas jalan tersebut di atas dalam rangka menyelesaikan tugas akhir atau skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (S1) Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, dengan mengambil judul : “Perencanaan Tebal Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) dan Rencana Anggaran Biaya Pada Jalan di Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur”.

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Mendapatkan hasil perhitungan tebal perkerasan kaku (rigid pavement) pada jalan tersebut, Mendapatkan hasil rencana anggaran biaya yang dibutuhkan pada  jalan tersebut.

CARA PENELITIAN

Data Exsisting

Kondisi Ekisting Ruas jalan Desa Saliki yang terletak di Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah ruas jalan Kabupaten yang banyak dilalui oleh kendaraan dalam Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri maupun antar Kota yaitu dengan Kota Bontang, Kota Sangatta dan ke ibukota Kabupaten lainnya dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur serta sering dilanda banjir. Kendaraan melintasi ruas jalan tersebut meliputi kendaraan berat seperti alat berat, truk,  angkutan kota serta mobil pribadi dan mobil angkutan umum lainnya.

Panjang jalan yang dilakukan penelitian adalah sepanjang 800 meter, lebar jalur utama 2x 3 m, kontruksi Rigid Pavement beton K-250.

Gambar 1. Kondisi Ekisting Jalan Desa Saliki Muara Badak

Mutu Beton Rencana

Dengan data LHR yang diperoleh dan konfigurasi beban sumbu berdasarkan jenis dan beban kendaraan dihitung untuk memperoleh (f’c) beton yang memenuhi.

Akan digunakan beton dengan kuat tekan 28 hari sebesar 250 Kg/cm2 (hasil uji tekan/tes kubus laboratorium terlampir), maka :

Fcr = K . (Fc)0,5

= 0,75 . (25)0,5

= 3,75 mpa

Sumber : Pd T-14-2003

Perhitungan Tebal Perkerasan Kaku

Perhitungan  dengan menggunakan SNI Pd-T-14-2003

Diketahui data parameter perencanaan sebagai berikut :

- CBR Tanah Dasar		:  8,70 %

- Kuat tarik lentur (Fcr)	:  3,75 Mpa

(f’c)	:  250 Kg/cm2, Silinder

- Bahan Pondasi Bawah	:  Aggregat Klas B 10 cm

- Rencana jenis Perkerasan	: Perkerasan bersambung tanpa tulangan.

- Koefisien Distribusi	:  0,50

- Faktor keamanan		:  1,0

- Bahu Jalan			:  Tidak

- Ruji/Dowel		:  Ya

- Data lalu lintas harian rata-rata (LHR) :

- Motor				:  157

- Mobil Penumpang		:  75

- Bus				:  7

- Truk 2 as kecil			:  20

- Truk 2 as besar		:  8

- Truk 3 as			:  4

Mencari faktor pertumbuhan lalu lintas :

| R = | (1+i)UR-1 |
| --- | --- |
|  | i |

Ket	:	 R	=  Faktor pertumbuhan lalu lintas

i 	=  Laju pertumbuhan lalu lintas per tahun dalam %

UR	=  Umur Rencana

| No | TAHUN | JUMLAH KENDARAAN | PERSENTASE (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | 2007 2008 2009 2010 2011 | 116.198 133.983 154.490 186.169 216.977 | 15,31 15,31 20.51 16,55 |
|  |  |  | 67,67 |

Tabel 4.4. Laju pertumbuhan lalu lintas di Kutai Kartanegara tahun 2006-2010

Jadi, rata-rata laju pertumbuhan lalu lintas pertahun adalah :

67,67 : 4 = 16,92% ~ 17%

| R = | (1+i)UR-1 |
| --- | --- |
|  | i |

| R = | (1+17%)20-1 |
| --- | --- |
|  | 17% |

| R = | (1+0,17)20-1 |
| --- | --- |
|  | 0,17 |

=   130,03

Jumlah Sumbu Kendaraan Niaga (JSKN) selama umur rencana 20 tahun :

Lalu lintas rencana :

JSKN		=  365 x JSKNH x R

=  365 x 78 x 130,03

=  3.701.954,10 buah

Lajur rencana dan koefisien distribusi :

Jumlah lajur berdasarkan lebar perkerasan dan koefisien distribusi (c) kendaraan niaga pada lajur rencana.

Pada perencanaan Jalan di Desa Saliki Kecamatan Muara Badak, diketahui terdiri dari 2 lajur dan 2 arah, maka koefisien distribusi yang diambil adalah = 0.50 (Tabel 2.7) Lajur rencana dan koefisien distribusi.

JSKN rencana		=  Cd x JSKN

=  0.50 x 3.701.954,10

=  1.850.977,05

Keterangan 	:

JSKNH	=  Jumlah sumbu kendaraan niaga harian

Perhitungan tebal pelat beton :

- Sumber data			:  Hasil Survey

- Jenis Perkerasan			: Perkerasan bersambung tanpa

tulangan.

- Umur rencana			:  20 tahun

- Jumlah sumbu kendaraan		:  1.850.977,05buah

- Faktor Keamanan Beban		:  1.0 (Tabel 2.8)

- Kuat Tarik Lentur Beton (f’cr) Umur 28 Hari : 3.75 Mpa

- Jenis dan tebal lapis pondasi	:  Agregat Kelas B 10 cm

- CBR Tanah Dasar			:  8,70 %

- CBR Tanah Dasar Efektif		:  60 %

- Tebal taksiran pelat		:  20 cm

Penentuan Dowel

Dari hasil data perhitungan diatas, dengan tebal pelat 20 cm diperoleh :

- Diameter			=   25 mm

- Panjang			=   450 mm

- Jarak antar dowel		=   300 mm

Penentuan Tie Bar

Dari hasil data perhitungan di atas, dengan tebal pelat 20 cm diperoleh :

- Diameter			=   16 mm

- Panjang			=   100 cm

- Jarak antar Tie Bar	=   600 mm

Gambar Penempatan Dowel dan Tie Bar

Adapun gambar penempatan Dowel dan Tie Bar, seperti disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2. Tipikal Sambungan Susut Melintang Dengan Dowel

Gambar 3. 	Tipikal Sambungan Pelaksanaan Memanjang Dengan Lidah Alur dan Tie Bar

Gambar 4. 	Tampak Atas Sambungan Susut  Melintang dengan Dowel dan Tipikal Sambungan Pelaksaaan Memanjang dengan Lidah  dan Tie Bar

KESIMPULAN

Dari hasil survey lapangan, analisis dan perhitungan pada pembahasan Tugas Akhir tentang “Perencanaan Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) Pada Ruas Jalan Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara”, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Data teknis perencanaan, adalah :

- Panjang jalan yang direncanakan adalah sepanjang 800 meter dengan lebar jalan 2 x 3 meter.

- Klasifikasi jalan menurut fungsinya adalah termasuk Jalur Kabupaten.

- Umur rencana yang dilakukan adalah 20 tahun.

- Hasil perencanaan adalah:

- Tebal perkerasan beton (rigid pavement) = 20 cm dengan mutu beton K.250 (250 kg/cm2).

- Dowel (Ruji) : Ø 25 mm, panjang 45 cm dengan jarak antar dowel = 30 cm.

- Tie Bar : Ø 16 mm, Panjang 100 cm dengan jarak tie bar = 60 cm

- 3.	Dari perhitungan tebal perkerasan dan panjang jalan yang direncanakan maka didapat Rencana Anggaran Biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp.2.384.690.000,00  (Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

SARAN

Adapun saran yang penulis dapat berikan dalam Tugas Akhir ini, adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan pekerjaan Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) sebaiknya dilakukan sesuai dengan data perencanaan dan dilakukan pada keseluruhan ruas jalan tersebut mengingat kondisi jalan tersebut yang banyak dilalui oleh kendaraan dengan sumbu – sumbu berat kendaraan perusahaan batu-bara.

- Dalam pelaksanaan pekerjaan, bila dipasaran tidak ditemui diameter besi yang sesuai dengan hasil perencanaan, maka dapat digunakan dengan besi yang diamteter yang mendekati dengan ketentuan harus dilakukan kembali perhitungan pembesian dengan ketebalan perkerasan yang sama dengan 20 cm.

- Bagi tenaga kerja mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan diri dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja mengingat pelaksanaan proyek adalah pekerjaan dengan resiko kecelakaan tinggi.

.

Daftar Pustaka

AASHTO (American Association of State Highway and Transportation Official), Manual Rural High Way Design.

Alamsyah Alik Ansori, Rekayasa Jalan Raya, Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.

Ari Sasmoko Adi, ST. MT. Materi Kuliah Teknologi Bahan Jalan, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2010.

Ari Sasmoko Adi, ST. MT. Materi Perancangan Perkerasan Jalan Raya, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2009.

Ari Suryawan., 2005. Perkerasan Jalan Beton Semen (Rigid Pavement). Yogyakarta.

Departemen Pekerjaan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang JALAN, Jakarta, 2004.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2003, Perencanaan Perkerasan Jalan Beton (Pd T-14-2003), Jakarta, 2003.

Jusuf Dea, Ir. MT. Materi Kuliah Perencanaan Perkerasan Jalan, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2009.

Jusuf  Dea, Ir. MT. Materi Kuliah Rencana Anggaran Biaya, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2010.

Joko Untung Soedarsono, Konstruksi Jalan Raya, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, 1987.

Sahrullah, ST. MT. Materi Kuliah Dasar – Dasar Transportasi, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2009.

Shirley Hendarsin, 1987., Perencanaan Teknik Jalan Raya, Penerbit Politeknik Negeri Bandung Jurusan Teknik Sipil, Bandung.

Sunggono, Buku Teknik Sipil, Penerbit Nova, Bandung, 1995

# Text boxes

500 cm

500 cm

500 cm

Dowel (Ruji) Ø 25 mm,

jarak 30 cm, panjang 45 cm.

Tie Bar Besi Ulir Ø 16 mm,

jarak 60 cm, panjang 100 cm.

600 cm

300 cm

300 cm