ANALISIS INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM PDAM UNIT BUKIT PARIAMAN

KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

KUTAI KARTANEGARA

Oleh : Mansur Alatas

mansuralatas@untag-smd.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menganalisis kapasitas instalasi pengolahan air minum dan menganalisis sistem hidrolika jaringan pipa distribusi utama PDAM Unit Bukit Pariaman kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara.

Penelitian ini dapatdiuraikan bahwa ketepatan dalam perhitungan pemilihan diameter pipa sangatlah penting karena diameter pipa mempengaruhi terhadap kecepatan aliran dan tekanan dalam pipa, sehingga berdampak langsung terhadap kelancaran dan tidaknya dalam pendistribusian air bersih tersebut jika kecepatan aliran dan tekanan air dalam pipa tidak sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan.

Kata kunci :Analisis IPA PDAM Unit Bukit pariaman KUKAR

PENDAHULUAN

Proses pengolahan airnya adalah air baku dari intake dialirkan ke proses pengadukan cepat dalam pipa. Pada tahap ini dilakukan injeksi bahan koagulasi menggunakan pompa dosing. Bahan koagulasi yang dipakai antara lain Alluminium Sulfat, Kaporit dan Soda as. Air kemudian dialirkan ke bak flokulasi/ pengadukan lambat, dimana bak sedimentasi berbentuk melingkar atau bak clarifier. Pada proses ini akan terjadi sedimentasi yaitu terjadinya pengendapan flok dari hasil koagulasi-flokulasi dengan proses gravitasi yang diakibatkan oleh terjadinya proses penggumpalan bahan yang bersifat koloidal.

Pada bak clarifier air kemudian dialirkan ke bak filter yang berjumlah 6 buah untuk proses penyaringan dengan menggunakan media pasir silica, dari bak filter dialirkan ke reservoir yang merupakan reservoir yang dipararelkan karena reservoir berjumlah 2 buah. Tahap selanjutnya adalah proses injeksi bahan desinfektan, dimana desinfektan yang dipakai merupakan bahan kimia kaporit berbentuk serbuk yang telah dilarutkan air dengan dosis yang telah disesuaikan. Setelah tahap penginjeksian kaporit kedalam bak reservoir air bersih siap didistribusikan ke masyarakat Bukit Pariaman.

Tujuan dari analisis Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Unit Bukit Pariaman ini untuk menganalisis kapasitas instalasi pengolahan air dan diharapkan hasil dari analisis tersebut dapat ditemukan solusi perbaikan agar pelayanan terhadap kebutuhan air bersih untuk masyarakat terpenuhi dengan baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Air bersih adalah air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu. Sebagai batasannya, air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air minum. Adapun persyaratan yang dimaksud adalah persyaratan dari segi kualitas air yang meliputi kualitas fisik, kimia, biologi dan radiologis, sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping (ketentuan umum Permenkes N0. 416/Menkes/PER/IX/1990).

Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Dalam peraturan perundang-undangan nomor 16 tahun 2005 tentang pengelolaan air minum, dijelaskan bahwa istilah air bersih tidak digunakan lagi dan digantikan dengan istilah air minum.

Persyaratan kualitas air minum sebagaimana yang ditetapkan melalui kepmenkes RI No.907/Menkes/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, meliputi persyaratan bakteriologis, kimiawi, radioaktif dan fisika.

Adapun tahapan atau unit-unit pengolahan air bersih terdiri dari (Rekayasa Penyehatan, tahun 2011), yaitu :

- Bangunan penangkap air

- Bangunan pengendap pertama

- Bangunan koagulan

- Bangunan pengaduk cepat

- Bangunan pembentukan flok

- Bangunan pengendap kedua

- Bangunan penyaring (filter)

- Reservoir

- Pemompaan

Persamaan Hazen William mengenai kehilangan tekanan disebabkan oleh friksi (gesekan antar zat cair dengan pipa dan profil hidrolis dengan pipa). Cara perhitungan tersebut adalah dengan 2 cara yaitu :

    - Kehilangan tekanan utama (major losses)

Major losses disebabkan oleh gesekan atau friksi dengan dinding pipa. Untuk perhitungan digunakan persamaan Hazzen Williams sebagai berikut:

Q = 2,2785. Chw. D2,63. S0,54

S = Hf/L

Persamaan kehilangan tekanan di atas dapat ditulis sebagai berikut :

Dimana :

Q 	= Debit (m3/detik)

Chw	= Koefisien Hazzen Williams

D	= Diameter pipa (m)

Hf	= Kehilangan tekanan akibat friksi (m)

L	= Panjang pipa (m)

    - Kehilangan tekanan minor (minor losses)

Minor losses disebabkan oleh sambungan dan fitting, dengan persamaan sebagai berikut :

V2

Hf = k

2g

Dimana :

Hf	= Kehilangan energi minor

K	= Koefisien kehilangan energy minor

g	= nilai factor gravitasi 9,81 m/detik

    - Menghitung debit, diameter pipa dan kehilangan tekanan dalam pipa dapat menggunakan rumus Hazzen Williams sebagai berikut :

Sumber : R. Gagak 2011 (Akatirta Magelang)

2.5.4   Kecepatan aliran

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan dimensi pipa adalah kecepatan aliran. Dalam batasannya telah ditetapkan pada peraturan menteri pekerjaan umum no.18 tahun 2007 sebagai berikut:

- Kecepatan maksimum  = 3 - 4,5 m/detik

- Kecepatan minimum 	   = 0,3 – 0,6 m/detik

    - Tekanan Air Dalam Pipa

Tekanan kerja maksimum yang terjadi pada perpipaan transmisi ditentukan berdasarkan tekanan kerja maksimum yang diizinkan untuk bahan pipa tersebut. Sedangkan tekanan kerja minimum yang terjadi pada perpipaan distribusi sebesar 0,5 - 1,0 atm (pada titik jangkauan pelayanan terjauh).

Beberapa koefisien kehilangan tekanan minor

Tabel 2.6 Koefisien Kehilangan Energi Minor pada Fitting

| Fitting | K | Fitting | k |
| --- | --- | --- | --- |
| Awal masuk ke pipa Ben Melengkung Membelok tajam Projekting Kontraksi tiba-tiba D2/D1 = 0,8 D2/D1 = 0,5 D2/D1 = 0,2 Kontraksi konis D2/D1 = 0,8 D2/D1 = 0,5 D2/D1 = 0,2 Ekspansi tiba-tiba D2/D1 = 0,8 D2/D1 = 0,5 D2/D1 = 0,2 Ekspansi konis D2/D1 = 0,8 D2/D1 = 0,5 D2/D1 = 0,2 | 0,03 - 0,35 0,12 - 0,25 0,50 0,80 0,18 0,37 0,49 0,05 0,07 0,08 0,16 0,57 0,92 0,03 0,08 0,13 | Belokan halus Radius belokan/D=4 Radius belokan/D=2 Radius belokan/D=1 Belokan tiba-tiba Ѳ = 15° Ѳ = 30° Ѳ = 45° Ѳ = 60° Ѳ = 90° Te (Tee) Aliran searah Aliran bercabang Persilangan Aliran searah Aliran bercabang 45° Wye Aliran searah Aliran bercabang | 0,16 – 0,18 0,19 – 0,25 0,35 – 0,40 0,05 0,10 0,20 0,35 0,80 0,30 – 0,40 0,75 – 1,80 0,50 0,75 0,30 0,50 |

Sumber : Haestead, 1998

Tabel 2.7 Koefisien Kehilangan Energi Minor pada Pengecilan Pipa

| (D1/D2)2 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | 0,5 | 0,48 | 0,41, | 0,40 | 0,36 | 0,29 | 0,21 | 0,13 | 0,07 | 0,01 | 0,0 |

Sumber : Triatmadja, 2003

Tabel 2.8 Koefisien Kehilangan Energi Minor Akibat Belokan Patah

| Ѳ | 5 | 10 | 15 | 22,5 | 30 | 45 | 60 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | Halus | 0,016 | 0,034 | 0,042 | 0,066 | 0,130 | 0,236 | 0,471 | 1,129 |
|  | Kasar | 0,024 | 0,44 | 0,062 | 0,154 | 0,165 | 0,320 | 0,64 | 1,265 |

Sumber : Triatmadja, 2003

Tabel 2.9 Koefisien Hazzen Williams

| Nilai Chw | Jenis Pipa |
| --- | --- |
| 140 130 120 110 100 95 60 – 80 | Pipa sangat halus Pipa halus, semen, besi tuang baru Pipa baja dilas baru Pipa baja dikeling baru Pipa besi tuang tua Pipa baja dikeling tua Pipa tua |

Sumber : Triatmadja, 2003

METODOLOGI PENELITIAN

PEMBAHASAN

    - KONDISI TERKINI (EXISTING) IPA PDAM UNIT BUKIT PARIAMAN

      - Tingkat Cakupan Pelayanan

Jumlah penduduk

Desa Kerta Bhuana + Desa Bukit Pariaman + Desa Bhuana Jaya 	: 15.274 jiwa. (Data berdasarkan Arsip di tiga desa tahun 2012)

- Asumsi Sambungan Rumah ( SR ) Setiap rumah dihuni  5 orang (BAPPENAS Standart).

- Maka jumlah penduduk yang dapat dikonversikan menjadi SR adalah

(dengan asumsi bahwa cakupan pelayanan yang dilakukan adalah 100%).

3.	Cakupan pelayanan berdasarkan target MDGs adalah sekitar 60% - 80%.

- Kemudian jika diasumsikan 70% dari cakupan pelayanan dari jumah penduduk  secara totalitas maka perhitungannya adalah  :

- Asumsi dasar jumlah SR yang menjadi target jangka panjang adalah ± 2.138 SR, pada saat asumsi rencana pembangunan serta fasilitas penunjang lainnya (Integrated Design Planning).

- Sedangkan Jumlah SR (existing) terlayani di PDAM Unit Bukit Pariaman  adalah 1.966 SR / 9.830 jiwa (data Hublang PDAM Unit Bukit Pariaman).

- Maka tingkat cakupan pelayanan (existing) PDAM Unit Bukit Pariaman sebesar :

    - POTENSI PERKIRAAN KEBUTUHAN SAMBUNGAN RUMAH (SR) PDAM UNIT BUKIT PARIAMAN

- Potensi SR di PDAM Unit Bukit Pariaman adalah :

( Berdasarkan peningkatan cakupan pelayanan sebesar 70 % termasuk daftar tunggu masyarakat yang ingin menjadi pelanggan )

- Potensi penambanhan SR pada PDAM Unit Bukit Pariaman adalah sebesar 172 SR, sehingga total SR yang harus dilayani adalah sebesar : 1966 SR + 172 SR = 2.138 SR, agar memenuhi tingkat cakupan pelayanan sebesar 70% diatas.

#### PERKIRAAN KEBUTUHAN KAPASITAS INSTALASI PRODUKSI

- Kapasitas air yang harus Diproduksi

## Asumsi  yang dimunculkan adalah :

- Air yang diolah

Air produksi + Kehilangan air diinstalasi & Pipa (20 % rata-rata kesalahan nasional)

1.474,5 m3/hari + ( 20% x 1.474,5 m3/hari )    =  1.769 m3/hari

- Kapasitas terpasang yang realistis harus terpasang adalah  : 1.769 m3/hari.

- Instalasi yang diperlukan adalah :

*24 Jam, asumsi rata-rata pemakaian air PDAM Unit Bukit Pariaman

- Sedangkan instalasi terpasang (existing) di PDAM Unit Bukit Pariaman adalah 20 lt/dt. Dengan kapasitas existing 20 lt/dt di PDAM Unit Bukit Pariaman, maka untuk melayani pemenuhan air bersih di desa Kerta Bhuana, Desa Bukit Pariaman dan Desa Bhuana Jaya dengan target potensi Sambungan Rumah sebesar 2.138 SR dengan cakupan pelayanan 70 % masih bisa terpenuhi.

    - PERHITUNGAN HIDROLIKA PADA PIPA DISTRIBUSI UTAMA PDAM UNIT BUKIT PARIAMAN

| Diameter Luar Pipa (mm) | 110 | 160 | 200 |
| --- | --- | --- | --- |
| Diameter Dalam Pipa (mm) | 96.40 | 140.60 | 175.70 |
| Tebal Pipa (mm) | 6.60 | 9.50 | 11.90 |

Untuk pipa PVC 100 SDR 17 10 BAR

- Perhitungan mencari debit (Q1) pada Node 1 - 2

Diketahui :

Debit (Q) Terpasang		= 20 L/dtk = 0.02 M3/dtk

Head statis pompa			= 89 m

Diameter Luar Pipa		= 200 mm

Diameter Dalam Pipa		= 175.7 mm = 0,1757 m

Koefisien (Chw)			= 130

Panjang Pipa (L)			= 1050 m

Jumlah Pelanggan Node 1-2	= 107 SR

Langkah perhitungan :

  - Kapasitas debit (Q1) yang dipakai pada Node 1 – 2

Pemakaian air rata-rata dari bulan Januari s/d Mei 	= 50.195 m3

Jumlah Pelanggan Total					= 1966 SR

Rata-rata pemakaian air perbulan 	= 50.195 / 1966

= 25,532 m3/bulan

Dikonversikan menjadi m3/hari dan m3/detik

Q 	= 25,532 m3/bulan / 30 hari

= 0,851m3/hari

Q	= 0,851m3/hari / (24 x 3600)

= 0,00000985 m3/detik

Debit pembebanan yang terjadi pada Node 1 – 2

= 0,00000985 x ( pelanggan node 1-2

= 0,00000985 x 107

= 0,001054 m3/detik = 1,054 L/detik

Jumlah total beban yang dipakai dalam wilayah kanan = 13,922 L/detik

Jadi debit (Q) pada Node 1-2 	= 13,922 L/detik – 1,054 L/detik

= 12,868 L/detik

  - Menghitung luas penampang pipa, rumus sebagai berikut :

1/4 x ( x d2 = 0,25 x 3,14 x 0,17572 = 0,0242 m2

| Tabel 5.8 Daftar Debit (Q) Yang Dipakai Per Node Pipa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Wilayah Pelayanan Desa Bukit Pariaman |  |  |  |  |
| No | No. Node Pipa | Pemakaian Rata-rata (M3/Bln) | Pemakaian Rata-rata (M3/Hari) | Pemakaian Rata-rata (M3/dtk) | ( SR | Debit (Q) (M3/DT) | LT/DT | Debit (Q) Pada Node Pipa |
| 1 | 1 - 2 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 107 | 0.00105 | 1.054 | 12.868 |
| 2 | 2 - 3 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 12 | 0.00012 | 0.118 | 12.750 |
| 3 | 3 - 4 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 31 | 0.00031 | 0.305 | 12.444 |
| 4 | 3 - 5 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 183 | 0.00180 | 1.803 | 10.642 |
| 5 | 2 - 6 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 442 | 0.00435 | 4.354 | 6.288 |
| 6 | 6 - 7 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 109 | 0.00107 | 1.074 | 5.214 |
| 7 | 7 - 8 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 0 | 0.00000 | 0.000 | 5.214 |
| Jumlah |  |  |  | 884 |  | 8.708 |  |
| 2. Wilayah Pelayanan Desa Bhuana Jaya |  |  |  |  |
| 8 | 7 – 9 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 67 | 0.00066 | 0.660 | 4.555 |
| 9 | 9 - 10 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 157 | 0.00155 | 1.546 | 3.008 |
| 10 | 10 – 11 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 29 | 0.00029 | 0.286 | 2.722 |
| 11 | 11 – 12 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 6 | 0.00006 | 0.059 | 2.663 |
| 12 | 12 – 13 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 7 | 0.00007 | 0.069 | 2.594 |
| 13 | 6 - 16 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 21 | 0.00021 | 0.207 | 5.008 |
| 14 | 16 – 13 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 135 | 0.00133 | 1.330 | 3.678 |
| 15 | 13 – 14 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 39 | 0.00038 | 0.384 | 2.752 |
| 16 | 14 - 15 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 4 | 0.00004 | 0.039 | 2.713 |
| Jumlah |  |  |  | 465 |  | 4.580 |  |
| 3. Wilayah Pelayanan Desa Kherta Buana |  |  |  |  |
| 17 | 1 - 17 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 47 | 0.00046 | 0.463 | 6.250 |
| 18 | 17 - 18 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 16 | 0.00016 | 0.158 | 6.092 |
| 19 | 18 - 19 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 252 | 0.00248 | 2.482 | 3.610 |
| 20 | 19 - 20 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 40 | 0.00039 | 0.394 | 3.216 |
| 21 | 20 - 21 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 28 | 0.00028 | 0.276 | 2.940 |
| 22 | 19 - 22 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 48 | 0.00047 | 0.473 | 2.468 |
| 23 | 22 - 23 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 14 | 0.00014 | 0.138 | 2.330 |
| 24 | 22 - 24 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 69 | 0.00068 | 0.680 | 1.650 |
| 25 | 24 - 25 | 25.532 | 0.851 | 0.00000985 | 103 | 0.00101 | 1.015 | 0.635 |
| Jumlah |  |  |  | 617 |  | 6.078 |  |

- Menghitung kehilangan energy akibat gesekan (mayor losses), sebagai berikut:

=   (               0,012868                 )1,85 x 1050

0,2785 x 130 x 0,1757 2,63

=  2,0636 m

Maka, sisa tekanan atau head sisa adalah 89 m – 2,0636 m = 86,9 m

- Menghitung kecepatan aliran dalam pipa

Diketahui :

Debit (Q) 			= 12,868 L/detik = 0,012868 m3/detik

Diameter Luar Pipa		= 200 mm

Diameter Dalam Pipa		= 175.7 mm = 0,1757 m

Ditanya : Berapa kecepatan aliran (V) dalam pipa tersebut ?

Penyelesaian :

Q = V x A

V =     Q / A

=        0,012868

( 1/4 x ( x d2 )

=            0,012868

(0,25 x 3,14 x 0,17572)

=    0,531  m/detik

| Tabel 5. 9 Rekapitulasi Analisis Hidrolika Jaringan Pipa Distribusi Utama |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | PDAM Unit Bukit Pariaman |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wilayah Pelayanan Desa Bukit Pariaman |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Panjang | Diameter Pipa | Tebal |  | Koefisien | Head | Sisa | Kecepatan |
| No. | No. Node | Pipa | Luar | Dalam | Pipa | Debit | Gesekan | Losses | Tekanan | Aliran (V) |
| Pipa | dari – ke | (m) | (mm) | (mm) | (mm) | (l/dt) | Pipa | (m) | (m) | (m/det) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Chw) |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | - | 2 | 1,050 | 200 | 175.7 | 11.90 | 12.87 | 130 | 2.06 | 86.94 | 0.53 |
| 2 | 2 | - | 3 | 414 | 110 | 96.4 | 6.60 | 12.75 | 130 | 14.84 | 72.10 | 1.75 |
| 3 | 3 | - | 4 | 361 | 110 | 96.4 | 6.60 | 12.44 | 130 | 12.37 | 59.72 | 1.71 |
| 4 | 3 | - | 5 | 1,431 | 110 | 96.4 | 6.60 | 10.64 | 130 | 36.72 | 23.01 | 1.46 |
| 5 | 2 | - | 6 | 1,312 | 200 | 175.7 | 11.90 | 6.29 | 130 | 0.69 | 22.32 | 0.26 |
| 6 | 6 | - | 7 | 2,646 | 160 | 140.6 | 9.50 | 5.21 | 130 | 2.89 | 19.43 | 0.34 |
| 7 | 7 | - | 8 | 29 | 160 | 140.6 | 9.50 | 5.21 | 130 | 0.03 | 19.40 | 0.34 |
| 2. Wilayah Pelayanan Desa Bhuana Jaya |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7 | - | 9 | 639 | 160 | 140.6 | 9.50 | 4.56 | 130 | 0.54 | 18.85 | 0.29 |
| 9 | 9 | - | 10 | 1,527 | 160 | 140.6 | 9.50 | 3.01 | 130 | 0.60 | 18.25 | 0.19 |
| 10 | 10 | - | 11 | 40 | 160 | 140.6 | 9.50 | 2.72 | 130 | 0.01 | 18.24 | 0.18 |
| 11 | 11 | - | 12 | 352 | 160 | 140.6 | 9.50 | 2.66 | 130 | 0.11 | 18.13 | 0.17 |
| 12 | 12 | - | 13 | 519 | 110 | 96.4 | 6.60 | 2.59 | 130 | 0.98 | 17.15 | 0.36 |
| 13 | 6 | - | 16 | 1,070 | 160 | 140.6 | 9.50 | 5.01 | 130 | 1.09 | 21.23 | 0.32 |
| 14 | 16 | - | 13 | 2,049 | 110 | 96.4 | 6.60 | 3.68 | 130 | 7.37 | 13.87 | 0.50 |
| 15 | 13 | - | 14 | 307 | 110 | 96.4 | 6.60 | 2.75 | 130 | 0.65 | 13.22 | 0.38 |
| 16 | 14 | - | 15 | 747 | 110 | 96.4 | 6.60 | 2.71 | 130 | 1.53 | 11.70 | 0.37 |

| 3. Wilayah Pelayanan Desa Kherta Buana |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1 | - | 17 | 1,375 | 160 | 140.6 | 9.50 | 6.25 | 130 | 2.10 | 9.59 | 0.40 |
| 18 | 17 | - | 18 | 242 | 160 | 140.6 | 9.50 | 6.09 | 130 | 0.35 | 9.24 | 0.39 |
| 19 | 18 | - | 19 | 3,367 | 160 | 140.6 | 9.50 | 3.61 | 130 | 1.86 | 7.38 | 0.23 |
| 20 | 19 | - | 20 | 909 | 110 | 96.4 | 6.60 | 3.22 | 130 | 2.55 | 4.83 | 0.44 |
| 21 | 20 | - | 21 | 489 | 110 | 96.4 | 6.60 | 2.94 | 130 | 1.16 | 3.67 | 0.40 |
| 22 | 19 | - | 22 | 250 | 160 | 140.6 | 9.50 | 2.47 | 130 | 0.07 | 3.60 | 0.16 |
| 23 | 22 | - | 23 | 262 | 160 | 140.6 | 9.50 | 2.33 | 130 | 0.06 | 3.53 | 0.15 |
| 24 | 22 | - | 24 | 1,287 | 110 | 96.4 | 6.60 | 1.65 | 130 | 1.05 | 2.48 | 0.23 |
| 25 | 24 | - | 25 | 425 | 110 | 96.4 | 6.60 | 0.64 | 130 | 0.06 | 2.43 | 0.09 |

- Perhitungan menentukan diameter pipa

Diketahui :

Debit (Q)		= 12,868 L/detik = 0,012868 m3/detik

Kecepatan (V) min.	= 0,6 m/detik (Peraturan Menteri PU no.18 tahun 2007)

Ditanya : Berapa diameter pipa (A) yang diperlukan ?

Penyelesaian :

Q      =   V x A

0,012868 m3/detik  =   0,6 m/detik x (1/4 x ( x d2)

D2     =   0,012868  x  4

0,6 x 3,14

D2     =   0,051472

1,884

D2     =   0,0273206

D      =   √0,0273206

=  0,1652 m  ↔  165,2 mm

Lihat tabel 4.6 daftar diameter pipa, sehingga dapat dipilih pipa dengan diameter luar 160 mm.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1.	Kapasitas terpasang di PDAM Unit Bukit Pariaman saat ini adalah 20 l/dtk dengan jumlah pelanggan tetap sampai akhir bulan Mei 2012 sebanyak 1966 SR. Untuk memenuhi target standart MDGs dengan cakupan pelayanan 70% diperlukan kapasitas ideal sebesar 20,4 l/dtk, maka kapasitas terpasang saat ini sudah mencapai batas maksimal. Meski kondisi realisasi saat ini dan diperhitungan (pada Bab V Pembahasan) masih mampu melayani seluruh pelanggan yang ada, akan tetapi kondisi tersebut diperburuk dengan tingginya tingkat kebocoran yang terjadi yaitu rata-rata lima bulan terakhir sebesar 23.7%. Sehingga keadaan tersebut ikut mempengaruhi terjadinya kebijakan tentang dilaksanakannya pengiliran air.

2.	Jumlah air yang diproduksi rata-rata sebulan sebanyak 70.106,8 m3/bulan, air yang didistribusikan rata-rata sebulan sebanyak 65.760,8 m3/bulan dan air yang terjual rata-rata sebulan sebanyak 50.195 m3/bulan.

3.	Ukuran diameter pipa distribusi utama PDAM Unit Bukit Pariaman tidak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan (perhitungan Hal. 50) yaitu dengan Ø 200 mm masih terlalu besar, sehingga menyebabkan kecepatan aliran dalam pipa kecil yaitu 0.531 m/detik, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.18 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yaitu kecepatan aliran minimal adalah 0,6 m/detik.

SARAN

  - Memperbaiki sistem kinerja khususnya pada bagian distribusi dilapangan. Terjadinya tingkat kebocoran rata – rata lima bulan terakhir sebesar 23,7 % masih diatas ambang yang diijinkan yaitu 20 % dari jumlah produksi. Diharapkan kedepan dilakukan upaya perbaikan – perbaikan yang dapat menekan tingkat kebocoran menjadi dibawah 20 %.

  - Memperbaiki jaringan pipa distribusi utama yaitu dengan mengganti diameter pipa yang sesuai dengan keperluan. Idealnya diameter yang digunakan untuk jaringan pipa distribusi utama di PDAM Unit Bukit Pariaman adalah Ø 160 mm, dengan diameter tersebut kecepatan aliran dalam pipa pada titik node 1-2 menjadi 0,829 m/detik, bukan hanya pada titik tersebut akan tetapi hasil pada perhitungan keseluruhannya lebih baik dan merata. Sehingga telah sesuai dengan ketetapan yang berlaku yaitu kecepatan aliran minimal 0,3 - 0,6 m/detik.

DAFTAR PUSTAKA

C. Totok Sutrisno, dkk Teknologi Penyediaan Air Bersih, penerbit Rineka Cipta Jakarta, Tahun 1987.

M. Ghufran  H Kordi K, Andi Baso Tancung, Pengelolaan Kualitas Air, penerbit Rineka Cipta Jakarta, Tahun 2005.

Peavy, Howard S., Donald R. Rowe, dan George T., Environmental Engineering, McGraw-Hill Publishing Company, 1985

Reynolds, T.D. and Richards, P. A. 1996. Unit Operation and Procceses In Enviromental Engineering, Second Edition, PWS Publishing Company, USA.

Sidharta Dk, dkk, Rekayasa Penyehatan/lingkungan, Jakarta, Gunadharma Tahun 1997.

Soeripto, 1998, Metode Pengambilan Contoh Air dan Pemeriksaan Kimia Air, Jakarta.

Soegianto, Pengembangan Sumber Daya Air, September 1996, Menteri Penataan Dosen PTS se Indonesia.

Yayuk Sri Sundari, Rekayasa Penyehatan, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda, 2011.

# Text boxes

IPA

NODE 1			Q1			            NODE 2

( SR = 107

Selesai

Kesimpulan

Perhitungan dan Pembahasan

Analisis Instalasi Pengolahan Air

Persiapan Data

Studi Pustaka