eJournal Teknik sipil , 2012, 1 (1) ISSN 0000-0000,ejurnal.untag-smd.ac.id © Copyright 2012

ANALISA PERKERASAN LENTUR PADA RUAS JALAN SIMPANG PATUNG LEMBUSWANA PADA STA. 0+000 – 3+000 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALISA KOMPONEN  03-1732-1989-F

AMIN TOHARI

Program Studi Teknik Sipil- Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

E-mail : amintohari569@yahoo.com

ABSTRAK

Prasarana transportasi mempunyai peran yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, baik untuk kebutuhan pendistribusian barang atau jasa. Ketersediaan  prasarana yang baik berpengaruh terhadap tingkat pelayanan transportasi dapat dilihat dari tingkat keamanan dan kenyamanan berkendara, namun dengan tingginya tingkat pertumbuhan lalu lintas berdampak pada kepadatan lalu lintas yang mengurangi kenyamanan berkendara.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan survey lapangan yang menghasilkan titik-titik kerusakan jalan saluran yang belum tersedia pada ruas jalan simpang patung lembuswana-tenggarong seberang (L2) serta data-data penunjang seperti LHR . Pengumpulan data sekunder yang berupa peta lokasi, data CBR, data curah hujan dan  teori-teori lain yang berasal dari buku-buku dan internet yang menyangkut tentang pelapis tambahan (overlay) dan petunjuk desain drainase permukaan jalan.

Dari penelitian ini didapatkan pelapis tambahan ruas jalan simpang patung lembuswana-tenggarong seberang (L2) serta ukuran dimensi saluran berbentuk trapesium dengan dimensi “ d = 55 cm, b = 100 cm” dan tinggi jagaan d = 52 cm.

Kata Kunci : lapisan pekerasan lentur, Desain Saluran Permukaan Jalan.

1.	Latar Belakang

Prasarana transportasi mempunyai peran yang sangat penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, baik untuk kebutuhan pendistribusian barang atau jasa. Ketersediaan  prasarana yang baik berpengaruh terhadap tingkat pelayanan transportasi dapat dilihat dari tingkat keamanan dan kenyamanan berkendara, namun dengan tingginya tingkat pertumbuhan lalu lintas berdampak pada kepadatan lalu lintas yang mengurangi kenyamanan berkendara, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana transportasi agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada pengguna jalan.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, yang termasuk bagian jalan adalah bangunan pelengkapannya yang di peruntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serata di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan memiliki fungsi dalam memindahkan barang atau orang dari tempat satu ke tempat lainnya oleh karena itu merencanakan suatu konstruksi jalan yang baik harus memenuhi syarat yang erat hubungannya dengan keadaan daerah setempat dengan memperhitungkan keamannan dan kenyamanan dalam suatu perjalanan.

2.	Pengertian Umum

Konstruksi jalan raya adalah tempat atau area yang berbentuk jalur yang digunakan sebagai prasarana transportasi, baik berjalan kaki atau menggunakan kendaraan bermotor (wikipedia, 2011). Karena jalan adalah prasarana transportasi, maka harus memenuhi persyaratan sesuai dengan fungsinya, yaitu memindahkan barang atau orang dari tempat satu ketempat lain, dengan cara aman, nyaman, lancar dan ekonomis.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang (UU) No. 38/2004, tentang jalan,  jalan adalah prasaranan transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan  bagi lalulintas yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan kabel. Jalan terbagi atas :

- Jalan umum yaitu jalan yang di peruntukan bagi lalulintas umum.

- Jalan khusus yaitu jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Yang dimaksud jalan khusus antara lain, jalan dikawasan pelabuhan, jalan kehutanan, jalan inspeksi pengairan, dan jalan dikawasan permukiman yang belum diserahkan kepada pemerintah.

- Jalan tol yaitu jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Fungsi transportasi adalah memindahkan barang atau orang dari satu tempat ketempat lain, dengan cara aman, nyaman, lancar, dan ekonomis. Aman berarti barang atau orang yang dipindahkan tidak rusak atau cidera karena kecelakaan atau gangguan lainnya, dan nyaman berarti selama proses memindahka /perjalanan pemakai jalan merasa enak dan bisa menikmati tanpa ada gangguan, sedangkan lancar tidak ada hambatan, sehingga barang atau orang bisa sampai pada tujuan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Klasifikasi Menurut Fungsi Jalan

Klasifikasi fungsi jalan seperti yang dijabarkan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan pasal 8 dibagi dalam empat macam, yaitu :

- Jalan Arteri

Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh. Kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

- Jalan Kolektor

Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

- Jalan Lokal

Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

- Jalan Lingkungan

Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Tabel 2.1 Klasifikasi Menurut Kelas Jalan

| Klasifikasi Jalan | Lalu lintas harian rata-rata ( Dalam Satuan SMP) |
| --- | --- |
| Fungsi | Kelas |  |
| Utama | I | >20000 |
| Sekunder | II A | 6000 - 20000 |
|  | IIB | 1500 - 8000 |
|  | IIC | <20000 |
| Penghubung | III | - |

Struktur Perkerasan

Menurut derektorat Jendral Bina Marga (1990), pada umumnya perkerasan jalan terdiri dari beberapa jenis lapisan perkerasan yang tersusun dari bawah ke atas, sebagai berikut :

- Lapisan tanah dasar (sub grade)

- Lapisan pondasi bawah (subbase cours)

- Lapis pondasi atas (base crous)

- Lapis permukaan / penutup (surface cours)

Gambar 2.1 Lapisan Perkerasan

Tabel 2.2 : Jumlah Lajur

| Lebar Perkerasan (L) | Jumlah Jalur (n) |
| --- | --- |
| L < 5,50 m 5,50 m ≤ L < 8,25 m 8,25 m ≤ L < 11,25 m 11,25 m ≤ L < 15,00 m 15,00 m ≤ L < 18,75 m 18,75 m ≤ L < 22,00 m | 1 jalur 2 jalur 3 jalur 4 jalur 5 jalur 6 jalur |

- Angka ekivalen ( E ) Beban sumbu kendaraan

Angka ekivalen dihitung untuk setiap jenis kendaraan dengan terlebih dahulu dihitung angka ekivalen masing-masing sumbu. Rumus untuk menghitung angka ekivalen sumbu tunggaldan sumbu ganda seperti pada rumus sebagai berikut :

Angka ekivalen ( E ) masing – masing golongan sumbu :

    - Angka Ekivalen Sumbu Tunggal

    - Angka Ekivalen sumbu Ganda

Tabel 2.3 : Angka Ekivalen Kerusakan

| Beban satu sumbu | Angka Ekivalen |
| --- | --- |
| Kg | Sumbu Tunggal | Sumbu Ganda |
| 1000 | 0,0002 |  |
| 2000 | 0,0036 | 0,0003 |
| 3000 | 0,0183 | 0,0016 |
| 4000 | 0,0557 | 0,0050 |
| 5000 | 0,1410 | 0,0121 |
| 6000 | 0,2923 | 0,0251 |
| 7000 | 0,5415 | 0,0466 |
| 8000 | 0,9238 | 0,0794 |
| 8160 | 10,000 | 0,0860 |
| 9000 | 14,798 | 0,1273 |
| 10 | 22,555 | 0,1940 |
| 11 | 33,022 | 0,2840 |
| 12 | 46,770 | 0,4022 |
| 13 | 64,419 | 0,5540 |
| 14 | 86,647 | 0,7452 |
| 15 | 114,184 | 0,9820 |
| 16 | 147,815 | 12,712 |

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, “ Perencanaan Tebal Perkerasan  Lentur Jalan Raya Dengan Metode Analisa Komponen “.

- Lalu lintas ekivalen permulaan ( LEP )

LEP = ∑ LHRo x c x E

LHRo	= LHR awal umur rencana

c	= koefisien distribusi

E	= angka ekivalen

Tabel 2.4 : Koefisien Distribusi ( c )

| Jumlah Lajur | Kendaraan Ringan | Kendaraan Berat |
| --- | --- | --- |
|  | 1 Arah | 2 Arah | 1 Arah | 2 Arah |
| 1 2 3 4 5 6 | 1,00 0,60 0,4 - - - | 1,0 0,50 0,4 0,30 0,25 0,20 | 1,00 0,70 0,5 - - - | 1,0 0,50 0,475 0,45 0,425 0,4 |

Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, “ Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode Analisa Komponen “.

- Lalu lintas ekivalen akhir ( LEA )

LEA  = ∑ LHRl x c x E

LHRl = LHR akhir umur rencana

- Lalu lintas ekivalen tengah ( LET )

LET = ( LEP + LEA ) / 2

- Lalu lintas ekivalen rencana ( LER )

LER = LET x FP

FP = UR / 10

FP = Faktor penyesuaian

UR = Umur rencana

Tabel 2.5 Distribusi Beban Sumbu dari Berbagai Jenis Kendaraan

(Sumber : Napitupulu Fransis H., 2006)

- Perhitungan Daya Dukung Tanah Dasar

Daya Dukung Tanah ( DDT ) ditetapkan berdasarkan grafik korelasi. Daya Dukung Tanah dasar diperoleh dari nilai CBR atau DCP, dll

Dari nilai CBR yang diperoleh ditentukan nilai CBR rencana yang merupakan nilai CBR rata – rata untuk suatu jalur tertentu dengan cara

- Tentukan harga CBR terendah

- Tentukan jumlah harga CBR yang sama atau lebih besar dari masing – masing nilai CBR

- Angka jumlah terbanyak dinyatakan sebagai nilai 100 % dan yang lainnya merupakan persentase dari harga tersebut.

- Buat grafik hubungan CBR dan persentase jumlah tersebut

- Nilai CBR rata – rata adalah yang didapat dalam keadaan 90 %

Gambar 2.2 : korelasi angka CBR dan DDT

Tabel 2.6 : Faktor Regional ( FR )

| Curah Hujan | Kelandaian I | Kelandaian II | Kelandaian III |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % Kend. Berat | % Kend. Berat | % Kend. Berat |
|  | ≤ 30 % | > 30 % | ≤ 30 % | > 30 % | ≤ 30 % | > 30 % |
| Iklim I < 900 mm/th. | 0,5 | 1,0-1,5 | 1,0 | 1,5-2,0 | 1,5 | 2,0-2,5 |
| Iklim II > 900 mm/th. | 1,5 | 2,0-2,5 | 2,0 | 2,5-3,0 | 2,5 | 3,0-3,5 |

Daftar IX

Nilai Kondisi Perkerasan Jalan

1. Lapis Permukaan :

- Umumnya tidak retak, hanya sedikit deformasi pada jalur roda……….90 – 100%

- Terlihat retak halus, sedikit deformasi pada jalur roda namun masih tetap stabil...................70 – 90%

- Retak sedang, beberapa deformasi pada jalur roda, pada dasarnya masih menunjukkan kestabilan........................50 – 70%

- Retak banyak, demikian juga deformasi pada jalur roda, menunjukkan gejala ketidakstabilan ..............30 – 50%

2. Lapis Pondasi:

a. Pondasi Aspal Beton atau Penetrasi Macadam Umumnya tidak retak.......90 – 100%

  - Terlihat retak halus, namun masih tetap stabil..................70 – 90%

  - Retak sedang, pada dasarnya masih menunjukkan kestabilan…….50 – 70%

  - Retak banyak, menunjukkan gejala ketidakstabilan .......30 – 50%

b. Stabilisasi Tanah dengan Semen atau Kapur :

- Indek Plastisitas (Plasticity Index = PI) ≤ 10 ..............70 – 100%

c. Pondasi Macadam atau Batu Pecah :

- Indek Plastisitas (Plasticity Index = PI) ≤ 6 ................80 – 100%

3. Lapis Pondasi Bawah :

- Indek plastisitas (Plasticity Index = PI) ≤ 6 ....................90 – 100%

- Indek plastisitas (Plasticity Index = PI) > 6 ....................70 – 90%

- Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian pada ruas jalan Patung Lembuswana -Tenggarong Sebrang (L2) dengan menggunakan metode Analisa Komponen 03-1732-1989 5 tahun yang akan datang dan analisa data disimpulkan sebagai berikut:

- Pada ruas jalan Patung Lembuswana -Tenggarong Sebrang (L2) mendapatkan pelapis tambahan (Overlay) dengan tebal 6 cm.

- Pada perencanaan saluran  mendapatkan dimensi saluran drainase sebagai berikut :

- Penampang saluran trapesium

- d  =    55 cm

- b  =  100 cm

- Tinggi jagaan  w = 52 cm

- Saran

Dari hasil penelitian  pembahasan, dan kesimpulan yang ada maka dapat disampaikan beberapa saran guna penanganan pada ruas jalan Patung Lembuswana - Tenggarong Sebrang (L2) lebih efektif dan efisien anatara lain :

- Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain seperti AASHTO sebagai pembanding dalam perencanaan.

- Pada pelaksanaan survey perhatikan detail objek yang akan di ambil sebagai input data kedalam metode yang akan digunakan.

# Text boxes

w = 52 cm

d = 55 cm

b = 100 cm

Sumber :	Departemen Pekerjaan Umum, Petunjuk Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Metode Analisa Komponen.

Catatan :	Pada bagian-bagian jalan tertentu, seperti persimpangan, pemberhentian, atau tikungan tajam (jari-jari 30 m) FR ditambah dengan 0,5. pada daerah rawa-rawa FR ditambah dengan 1,0.

Sumber :Direktorat Jendral Bina Marga,“Perencanaan Tebal Perkerasan

Lentur Jalan Raya Dengan Metode Analisa Komponen, “.

Sumber : SNI 03 - 1732 - 1989