PERHITUNGAN BANGUNAN BAWAH JEMBATAN BETON KONVENSIONAL SIE RESAK KABUPATEN KUTAI BARAT

Hesty Utami, *)

Joko Suryono, Ari Sasmoko Adi, **)

ABSTRAKSI

Dalam usaha mendorong perkembangan, perekonomian dan kegiatan masyarakat khususnya menyangkut masalah pengangkutan penumpang maupun hasil bumi dan industri, maka perlu adanya prasarana jalan dan jembatan yang memadai. Pada tahap pertimbangan desain konstruksi maka penulis mengadakan  studi tugas akhir dengan mengambil judul “ Perhitungan Bangunan Bawah Jembatan Beton Konvensional Sie Resak  Kabupaten Kutai Barat “.

Pembebanan akibat beban mati bangunan atas setiap kepala jembatan = 160 ton, beban hidup bangunan atas = 85 ton. Jadi total beban yang harus dipikul sebesar  = 245 ton. Perhitungan stabilitas tegangan tanah yang diijinkan untuk pondasi menerus qu = 22,77 t/m2 dengan safety faktor = 3 maka qa = 7,590 t/m2 <  qmax = 17,048 t/m2. Jadi struktur yang dimaksud tidak aman. Daya dukung menurut Sanglerat at 1972 diperoleh hasil perhitungan sebesar qall = 2,559 t/m2 yang berarti lebih kecil dari   qmaks = 17,048 t/m2. Jadi struktur yang dimaksud tidak aman. Daya dukung menurut Schertman at 1972 diperoleh hasil perhitungan sebesar qult = 2,559 t/m2 < q mak = 17,048 t/m2  dengan demikian juga  struktur yang dimaksud tidak aman. Dengan demikian sebagai alternative digunakan tiang pancang. Analisa Pondasi beban vertikal yang harus ditahan sebesar = 287,07 ton, kekuatan pancang yang mampu menahan beban diatasnya adalah sebesar = 328,32 ton. Jadi kondisi disini akibat beban diatasnya dinyatakan aman. Jika dikontrol akibat beban momen diperoleh hasil  sebesar P mak = 28,707 ton, sedang Pijin sebesar = 32,832 ton. Dalam hal ini  dinyatakan aman.Pemilihan tiang pancang yang diinginkan adalah jika tiang pancang yang digunakan harus mampu menahan beban diatasnya.

Kata kunci : Pembebanan, Stabilitas, Analisa Pondasi

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Jembatan sebagai salah satu prasarana transportasi startegis bagi pergerakan lalu lintas. Jembatan adalah istilah umum untuk suatu konstruksi yang dibangun sebagai jalur transportasi yang melintasi sungai, danau, rawa maupun rintangan lainnya. Jika jembatan berada diatas jalan lalu lintas biasa maka dinamakan Viaduct.

Dalam usaha mendorong perkembangan, perekonomian dan kegiatan masyarakat khususnya menyangkut masalah pengangkutan penumpang maupun hasil bumi dan industri, maka perlu adanya prasarana jalan dan jembatan yang memadai.

Sungai resak terletak di kabupaten Kutai Barat yang memisahkan ruas jalan desa lungkur dengan bekokong menghambat kelancaran lalu lintas serta pembangunan di daerah tersebut, untuk memenuhi tuntutan sarana

tersebut maka dibangunlah jembatan Sei Resak sebagai upaya untuk mempercepat kelancaran lalu lintas.

Jembatan Sei Resak ini dibuat untuk menghubungkan tepi sungai dari jalan lungkur dengan jalan bekokong hal ini dikarenakan tidak ada alternatif lain untuk melewati Sei Resak tersebut, selain itu juga mempelancar lalu lintas yang akan lewat. Namun ada alasan yang lebih penting lagi dibuatnya jembatan tersebut yaitu untuk membuka isolasi antara desa lungkur dan desa bekokong.

2.  Rumusan Masalah

Dalam tugas akhir ini melakukan Perhitungan Bangunan Bawah Jembatan Beton Konvensional Sie Resak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Adapun rumusan masalah tugas akhir ini adalah : Bagaimana  perhitungan  pembebanan, perhitungan  stabilitas   dan menganalisa pondasi dalam (tiang  pancang) Bangunan  Bawah Jembatan Beton Konvensional Sie Resak Kabupaten Kutai Barat  ?

- Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan  tugas akhir ini adalah untuk meninjau atau menguji kembali hasil perhitungan Jembatan Sie Resak dari beton konvensional  yang meliputi perhitungan yang mempunyai kekuatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.	Manfaat penulisan tugas akhir ini untuk memberikan pengetahuan,

pengertian, pemahaman dan

pengalaman dalam merencanakan jembatan  dari beton konvensional.

II. METODOLOGI

    - Pemilihan Lokasi Jembatan.

Pemilihan lokasi jembatan biasanya dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : Teknik seperti aliran sungai dan keadaan tanah, sosialisasi seperti tingkat kebutuhan lalulintas dan estetika seperti tidak mengganggu aliran sungai.

    - Pemilihan Lokasi Jembatan.

Pemilihan lokasi jembatan biasanya dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : Teknik seperti aliran sungai dan keadaan tanah, sosialisasi seperti tingkat kebutuhan lalulintas dan estetika seperti tidak mengganggu aliran sungai.

    - Penentuan Layout Jembatan.

Lokasi jembatan ditentukan kemudian sebagai pertimbangan adalah layout jembatan terhadap topografi setempat. Penentuan layout jembatan ini dilakukan dengan cermat

agar natinya mendapatkan gambaran yang tepat serta ideal untuk penempatan bentang jembatan.

    - Penyelidikan Lokasi.

Dilakukan untuk mengetahui keadaan lokasi jembatan yang akan dibangun, data lapangan tentang lokasi jembatan disurvey dan dilengkapi dengan data yang valid.

5.  Peta Lokasi.

Gambar 1. Peta Lokasi.

- Data Lapangan.

Nama Jembatan :

Jembatan Sei Resak

Lokasi Jembatan :

Ruas Jalan

Muara Gusiq–Sp. Damai

Kabupaten 	: Kutai Barat

Provinsi : Kalimantan Timur

- Teknis.

- Gambar.

Penampang Jembatan

Potongan Jembatan

Detail-detail

9.   Data Struktur.

Kelas Jembatan 	:   I

Panjang Jembatan  : 15 meter

Lebar Jembatan 	:   8 meter

10. Data  Sungai.

Elevasi Dasar Sungai : - 4,00 m

Muka Air Kering 	: - 3,70 m

Muka Air Normal (MAN)  :

- 1,50 m

Muka Air Banjir (MAB):  0,00 m

11. Data Tanah.

Data Tanah Borring.

(kedalaman 3 m)

Sudut geser dalam  : 17,680

Cohesi 		: 0,27 kg/cm2

Berat volume tanah () :

2,813 kg/cm3

Data tanah Timbunan.

Sudut geser dalam  	: 300

Cohesi (Tanah non kohesif) :

0,9 t/m3

Berat volume tanah ()	:

1,75 t/m3

12. Data Tanah Sondir.

Sondir 1.

Kedalaman tanah keras : 11,80 m

Nilai konus : 184,16 kg/cm2

Jumlah hambatan pelekat (JHP) :

1137,06 kg/cm

Sondir 2.

Kedalaman tanah keras : 11,40 m

Nilai konus 	: 180,02 kg/cm2

Jumlah hambatan pelekat (JHP) :

1086,36 kg/cm

13.  Diagram Alir Proses Perhitungan (Flow Chart)

III. PEMBAHASAN

- Perhitungan Abutment.

Data Teknik :

- Bangunan Atas.

Type 	 = Jembatan Balok T

Bentang	= 15,00 m

- Bangunan Bawah.

Beton		= K 250

Baja		= U 24 ;

untuk pelat Lantai U 35

(Gelagar dan Abutment)

- Pondasi.

Jenis Pondasi Tiang Pancang.

Diameter	  =   0,40 m

Panjang Tiang = 12,00 m

Bahan     = Steel Pipe Pile

Berat/m1 = 123 kg/m1

Karena di belakang Abutment merupakan tanah urug maka jenis tanah yang di gunakan adalah jenis yang berbutir dengan kondisi tanah sebagai berikut :

Bobot isi tanah =   1,75  ton/m3.

- Perhitungan Pembebanan.

- Akibat Muatan Mati.

Tabel 1.  Akibat Muatan Mati Pada Bangunan Atas.

| Uraian | Tebal (m) | Lebar (m) | Panjang (m) | Berat Jenis (Per m3) | Total Berat (ton) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lantai | 0,20 | 8,00 | 16,80 | 2,50 | 67,20 |
| Aspal | 0,05 | 6,00 | 16,80 | 2,20 | 11,09 |
| Air | 0,05 | 6,00 | 16,80 | 1,00 | 5,04 |
| Gelagar | 0,85 | 0,45 | 97,50 | 2,50 | 93,23 |
| Diafragma | 0,45 | 0,25 | 26,25 | 2,50 | 7,38 |
| Trotoar | 0,25 | 1,00 | 33,60 | 2,50 | 21,00 |
| Tiang Sandaran | 0,10 | 0,16 | 20,00 | 2,50 | 0,80 |
| Pipa sandaran |  |  | 64,00 | 0,0062 | 0,40 |
| Besi L 60.60.6 |  |  | 33,60 | 0,0054 | 0,18 |
| Paku/Baut/Plat penyambung | 1,29 |
| Total Beban Mati | 207,61 |
| Untuk Abutment Kanan | 103,81 |

Untuk Abutment Kanan/Kiri 	=

1,5 x 103,81 = 155,71 ton.

Diambil per kepala Jembatan	=

160,00 ton.

- Akibat Muatan Hidup

Pada Bangunan Atas.

Muatan merata q dan Muatan

garis P untuk L < 30 m, yaitu:

q = 2,2 t/m/jalur

P = 12 ton

Jadi, V  =

= 28,5 ton

Untuk  2  jalur V = 2 x 28,5

= 57 ton

Koefisien Kejut :

K =  = 1,308

V1= 1,308 x 57 = 74,54 ton

Beban Lantai Trotoar.

q = 500 kg/m2    = 0,5 t/m2

Untuk Lebar Trotoir 2,0 m

jadi :q = 2,0 x 0,5 = 1,00 t/m2

Maka : V2 =

= 7,5 ton

Total Akibat Beban Hidup :

74,54 + 7,5 = 82,04 ~ 85 ton

Jadi total beban :

= 160 + 85 = 245 ton

Gambar 3. Penampang Dimensi Abutment

Tabel 2. Momen Akibat Beban Vertikal Dari Titik A.

| No | Kode | Beban/Gaya (ton) | Lengan/jarak (m) | Momen (ton.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B1 | 0,690 | 1,475 | 1,018 |
| 2 | B2 | 2,808 | 0,900 | 2,527 |
| 3 | P | 24,50 | 0,900 | 22,250 |
| 4 | Pav | 0,307 | 1,800 | 0,552 |
| 5 | W1 | 0,403 | 1,700 | 0,684 |
| Total | Pv = 28,707 |  | Mv = 26,831 |

Lengan momen terhadap ujung depan =  = 0,935 m

- Kontrol Stabilitas

Dinding Penahan.

Stabilitas terhadap geser dengan

faktor keamanan      = 1,5

Untuk jenis tanah berbutir diambil

koefisien gesekan = 0,55

Fs  = 53,646 ton

Kontrol 53,646 ton > 28,707 ton

…. Struktur Aman

Stabilitas terhadap guling dengan

faktor keamanan = 2

merupakan tekanan tanah pasif

Fs = 66,86 ton.m

Kontrol 66,86 ton.m >

26,831 ton.m

…. Struktur Aman

Stabilitas Terhadap

Daya Dukung Tanah.

qmaks =15,949+1,0992=17,048 t/m2

qmin   =15,949–1,0992=14,849 t/m2

Tegangan tanah yang diijinkan

untuk pondasi menerus :

qu = C.Nc + g.D.Nq + 0,5.g.B.Ng

….. dengan sudut geser φ  = 17,680

diperoleh:	Nc = 15,28

Nq =  5,81

Ng =  3,62

= 13,755292 + 3,31 + 5,70917

= 22,77 dengan safety faktor = 3

….. maka :

qa = 7,590 t/m2  < q maks =

17,048 t/m2

Kontrol :

….. Struktur tidak Aman

- Daya Dukung Tanah,

Ditinjau Dari Data Sondir.

Daya Dukung Pondasi Dangkal :

Kedalaman tinjauan = 0,325 m

Menurut (sanglerat at 1972)

Tahanan Conus (qc)   =

7,24 kg/cm2

Kuat geser tanah : Su =

…. φ = 00

Po = 1,79 x 0,325 = 0,569 t/m2

Nk = 20

Su =  = 3,592 t/m2

Daya dukung  ultimate :

qu = Su Nc + q Nq ;

….. Nc = 5,70  ; Nq = 1,00

= 5,700 x 3,592 + 0,569=

20,47 t/m2

Daya dukung ijin dengan faktor

keamanan  Fk = 8

Diambil safety faktor 8

karena tidak memperhitungkan

Unconfined

Perubahan estimasi dari data

Sondir  ke data Lab. :

qall = 2,599 t/m2 <  qmaks =

17,048 t/m2

…. Struktur tdk Aman

- Menurut (Schmertmann at 1978)

Pondasi Lajur : qult	 = 2 + 0,28 qc

……… (kN/m2)

= 2 + 0,28 x 724

= 204,72  kN/m2 ….. Fk = 8

= 2,559 t/m2   <  qmaks  =

17,048 tm2

Kontrol :

…. Struktur tdk Aman

Karena daya dukung tanah

tidak aman

maka diperlukan perbaikan tanah

dengan cara memberi perkuatan

dengan tiang pancang.

Desain Pondasi Tiang Pancang.

Tabel 3. Daya Dukung Tiang Pancang, diameter 40 cm (16”)

| No. | Depth M | Ukuran Pancang | A | K | Data Sondir | Pancang | P’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Diameter (cm) | cm2 | cm | fu | Fr |  | Total | Efectv. |
| 1 2 | 8 8 | 40 40 | 1256,6 1256,6 | 125,7 125,7 | 92,11 93,11 | 621,04 597,50 | 745 745 | 54,191 54,019 | 53,447 53,274 |

Beban Vertikal yang harus ditahan

P = W = 28,707 x 10 = 287,07 ton.

Beban yang dapat ditahan

satu pancang  P’   = 53,27 ton

Jumlah tiang pancang yang

diperlukan    n    = 5,11 ~ 6,00

Dicoba dengan pancang baja

= 10 buah

Diisyaratkan :

S <

80  <  125,6 ….. Ok.

E = 1-

= arc tg D/S =  26,57

Eff = 0,616 = 61,63 %

Beban yang dapat ditahan satu

pancang : P’ x Eff

P ijin = 32,832 ton

Beban yang dapat ditahan

semua pancang :

Pall = 32,832 x 10 = 328,32 ton,

Kontrol  akibat beban vertical

328,32 ton > 287,07 ton

….. maka tiang  pancang Aman.

Dikontrol keamanan akibat

beban momen/beban horizontal

tekanan tanah.

P max =

P = W  = 287,07 ton.

M Guling  = 0,40 ton.m

X 	= 0,40 m

= 1,60 m2 x 5

= 8,00 m2

Pmax		=

28,707 + 0,020

=    28,727 ton.

Pijin 		=     32,832 ton

Kontrol  32,832 ton > 28,727 ton

…… maka per  tiang pancang

Aman

(akibat tekanan tanah)

Kekuatan pancang group/efisiensi pile group.

D = 40 cm ; s = 80 cm ; n = 2 dan m = 5

Gambar 4. Penyusunan Letak Tiang Pancang.

IV.  PENUTUP

Dari hasil Perhitungan Bangunan Bawah Jembatan Beton Konvensional Sei Resak Kabupaten Kutai Barat dapat disimpulkan dan saran sebagai berikut :

1. Kesimpulan.

Perhitungan Pembebanan.

Akibat beban mati bangunan atas setiap kepala jembatan = 160 ton, beban hidup bangunan atas = 85 ton. Jadi total beban yang harus dipikul sebesar  = 245 ton.

Pembebanan vertikal Pv sebesar = 28,707 ton.

Perhitungan stabilitas.

Tegangan tanah yang diijinkan untuk pondasi menerus qu = 22,77 t/m2 dengan safety faktor = 3 maka qa = 7,590 t/m2 <  qmax = 17,048 t/m2. Jadi struktur yang dimaksud tidak aman.

Daya dukung.

Menurut Sanglerat at 1972 diperoleh hasil perhitungan sebesar qall = 2,559 t/m2 yang berarti lebih kecil dari   qmaks = 17,048 t/m2. Jadi struktur yang dimaksud tidak aman.

Daya dukung menurut Schertman at 1972 diperoleh hasil perhitungan sebesar qult = 2,559 t/m2 < q mak = 17,048 t/m2  dengan demikian juga  struktur yang dimaksud tidak aman. Dengan demikian sebagai alternative digunakan tiang pancang.

Analisa Pondasi.

Beban vertikal yang harus ditahan sebesar = 287,07 ton, kekuatan pancang yang mampu menahan beban diatasnya adalah sebesar = 328,32 ton. Jadi kondisi disini akibat beban diatasnya dinyatakan aman.

Jika dikontrol akibat beban momen diperoleh hasil  sebesar P mak = 28,707 ton, sedang Pijin sebesar = 32,832 ton. Dalam hal ini  dinyatakan aman.

Jarak pemancangan tersusun diameter  tiang pancang = ϕ = 40 cm, jarak as ke as tiang pancang = s = 80 cm, jumlah susun  kolom = n = 2 dan jumlah susun baris = m = 5. Dan kedalaman tiang pancang antara 0 – 12 m.

2. Saran-saran.

Pada saat menganalisa pembebanan yang perlu diperhatikann sekali adalah data-data pendukung yang berkaitan dengan rencana perancangan pembangunan jembatan.

Dalam menganalisa stabilitas bangunan jembatan seperti stabilitas geser, guling dan daya dukung. Jika dari tiga hal yang dimaksud ternyata daya dukung tidak cukup kuat menahan beban vertikal, sebagai gantinya untuk menahan beban yang ada adalah menggunakan tiang pancang.

Pemilihan tiang pancang yang diinginkan adalah jika tiang pancang yang digunakan harus mampu menahan beban diatasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2005, Pedoman Perencanaan

Pembebanan Jembatan Jalan raya, Yayasan Badan Penerbit PU, Jakarta.

Anonim, 2002, Tata Cara  Perhitungan

Struktur Beton Untuk Bangunan  Gedung, SK SNI 03-2847-2002, Yayasan LPMB, Bandung.

Anonim, 2005, Peraturan Perencanaan

Teknik Jembatan  dan  Penjelasan, Bridge Management System, Jakarta.

Anonim,  1997,  Peraturan  Konstruksi

kayu Indonesia NI-5 I 1961, Yayasan LPMB Dep. PUTL, Bandung.

Dipohusodo, I, 1994, Struktur Beton

Bertulang Berdasarkan SK  SNI T-15-’91-03 PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kusuma  GH,  1993,    Dasar   -   dasar

Perencanaan  Beton   Bertulang   I,   Penerbit

Erlangga, Jakarta.

Supriyadi, B., 1997,  Analisis  Struktur

Jembatan,  Biro  Penerbit  KMTS  Fakultas

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Supriyadi B  &   Muntohar  AS,  2000,

Jembatan, ISBN : 979-8541-17-0, Yogyakarta.

Sardjono  Hs,   2000,   Pondasi   Tiang

Pancang, Penerbit Sinar Wijaya, Surabaya

Wahyudi   H,   1999,   Daya    Dukung

Pondasi   Dalam,   Teknik   Sipil   Universitas Teknologi 10 Nopember, Surabaya.

# Text boxes

* )   Hesty Utami ; Mahasiswa Teknik Sipil Untag 1945 Samarinda

**)  Joko Suryono ; Dosen POLNES dan Dosen Fakultas Teknik Untag 1945 Samarinda

**)  Ari Sasmoko Adi ;  Dosen Fakultas Teknik Untag 1945 Samarinda

SUNGAI

KE  MELAK

JEMBATAN

KE  TENGGARONG

MULAI

Permasalahan

Data-data Pendukung :

- Lokasi  Jembatan

- Penampang Sungai

- Bentang Jembatan

- Pengujian Tanah

Pembebanan

Perhitungan Pembebanan Mati Dan

Pembebanan Hidup

Perhitungan

Tiang Pancang (pemilihan diameter dan kedalaman  tanah)

Perhitungan

Stabilitas geser, guling dan daya dukung tanah

PEMBAHASAN

Tidak

Ya

Gambar 2. Diagram Alir (Flow Chart)

SELESAI

Kesimpulan

90

45

25

20

P = 245 ton

1,15 m

1,8 m

0,325 m

0,325 m

D 40

50

L ≤ 12 m

80

50

200

100

100

50

D 40

80

50