JURNAL SKRIPSI

EVALUASI KINERJA LALU LINTAS RUAS JALAN ANGGUR DAN KS. TUBUN DALAM (ARGA MULYA) SAMARINDA

Diajukan :

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Jenjang Sarjana Teknik Sipil Pada Fakultas Teknik Sipil

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Disusun Oleh :

HERO AGUSTYAS

10.11.1001.7311.090

JURUSAN TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

2015

EVALUASI KINERJA LALU LINTAS RUAS JALAN ANGGUR DAN KS. TUBUN DALAM (ARGA MULYA) SAMARINDA

Oleh :

Hero agustyas

10.11.1001.7311.090

Program Studi Teknik Sipil

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRAK

ABSTRAKSI

Jalan Anggur dan Jalan Argamulya merupakan salah satu ruas jalan dimana daerah perkotaan yang sering terjadi kemacetan, tundaan, kecelakaan dan gangguan lalu lintas lainnya yang pada akhirnya akan menyebabkan kerugian waktu  biaya dan kerugian lainnya yang tidak sedikit nilainya bagi para pengguna jalan. Hal ini juga akibat kurang disiplinya pengguna jalan itu sendiri.

Jalan Anggur dan Jalan Ks. Tubun merupakan salah satu ruas jalan dimana daerah perkotaan yang sering terjadi kemacetan, tundaan, kecelakaan dan gangguan lalu lintas lainnya yang pada akhirnya akan menyebabkan kerugian waktu  biaya dan kerugian lainnya yang tidak sedikit nilainya bagi para pengguna jalan. Hal ini juga akibat kurang disiplinya pengguna jalan itu sendiri.

Hasil Analisi jalan Anggur hari sabtu tanggal 30 MeiArah1 (Simpang 3 Anggur ke Simpang 3 UPTD Monogisidi) 2015 Volume Kendaraan 1454,60 Smp/Jam, DS 0,91, V 33,12 Km/Jam Tingkat Pelayanan E. Arah 2 (Simpang Tiga UPTD Monogisidi ke Simpang 3 Anggur) Volume Kendaraan 1363,25 Smp/Jam, DS 0,86, V 37,11 Km/Jam Tingkat Pelayanan E. hari minnggu tanggal 31 Mei 2015 Arah1  (Simpang 3 Anggur ke Simpang 3 UPTD Monogisidi) Volume Kendaraan 1830,6 Smp/Jam, DS 1,11, V 33,28 Km/Jam Tingkat Pelayanan F. Arah 2 (Simpang Tiga UPTD Monogisidi ke Simpang 3 Anggur) Volume Kendaraan 1647 Smp/Jam, DS 1,03, V 33,32 Km/Jam Tingkat Pelayanan F. hari Senin tanggal 01 Juni 2015 Arah1  (Simpang 3 Anggur ke Simpang 3 UPTD Monogisidi) 2015 Volume Kendaraan 1644,5 Smp/Jam, DS 1,02, V 32,32 Km/Jam Tingkat Pelayanan F. Arah 2 (Simpang Tiga UPTD Monogisidi ke Simpang 3 Anggur) Volume Kendaraan 1390,75 Smp/Jam, DS 0,87, V 32,96 Km/Jam Tingkat Pelayanan D. hari Selasa tanggal 02 Juni 2015 Arah1  (Simpang 3 Anggur ke Simpang 3 UPTD Monogisidi) 2015 Volume Kendaraan 1938 Smp/Jam, DS 1,21, V 30,93 Km/Jam Tingkat Pelayanan F. Arah 2 (Simpang Tiga UPTD Monogisidi ke Simpang 3 Anggur) Volume Kendaraan 1716,9 Smp/Jam, DS 1,07, V 32,58 Km/Jam Tingkat Pelayanan F.

Hasil Analis jalan Arga Mulya hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 Arah 1 (Simpang 3 Kstubun  Ke Simpang 4 Kstubun ) Volume Kendaraan 2318,76 Smp/Jam, DS 1,4, V 24,72 Km/Jam Tingkat Pelayanan F . Arah 2 (Simpang 4 Kstubun Ke Simpang 3 Kstubun) Volume Kendaraan 2187,4 Smp/Jam, DS 1,37, V 25,17 Km/Jam Tingkat Pelayanan F. hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 Arah 1 (Simpang 3 Kstubun  Ke Simpang 4 Kstubun ) Volume Kendaraan 2287,4 Smp/Jam, DS 1,44, V 25,17 Km/Jam Tingkat Pelayanan F . Arah 2 (Simpang 4 Kstubun Ke Simpang 3 Kstubun) Volume Kendaraan 1913,2 Smp/Jam, DS 1,2, V 40,52 Km/Jam Tingkat Pelayanan F. hari Senin tanggal 25 Mei 2015 Arah 1 (Simpang 3 Kstubun  Ke Simpang 4 Kstubun ) Volume Kendaraan 2318,25 Smp/Jam, DS 1,6, V 24,26 Km/Jam Tingkat Pelayanan F . Arah 2 (Simpang 4 Kstubun Ke Simpang 3 Kstubun) Volume Kendaraan 1844,2 Smp/Jam, DS 1,41, V 24,4 Km/Jam Tingkat Pelayanan F. hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 Arah 1 (Simpang 3 Kstubun  Ke Simpang 4 Kstubun ) Volume Kendaraan 2327,76 Smp/Jam, DS 1,46, V 38,33 Km/Jam Tingkat Pelayanan F . Arah 2 (Simpang 4 Kstubun Ke Simpang 3 Kstubun) Volume Kendaraan 1844,2 Smp/Jam, DS 1,61, V 31,86 Km/Jam Tingkat Pelayanan F.

Kata kunci : Tundaan, Kapasitas, Tingkat Pelayanan jalan.

- PENDAHULUAN

Kemacetan lalu lintas pada jalan perkotaan di kota – kota besar telah menjadi topik utama yang selalu menjadi masalah, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Secara umum faktor yang menyebabkan masalah kemacetan yang semakin lama semakim parah, yaitu terus bertambahnya kepemilikan kendaraan (demand), terbatasnya sumber daya untuk pembangunan jalan raya dan fasilitas transportasi yang ada (sistem operasi).

Pertumbuhan dan perkembangan kota yang pesat tanpa diikuti oleh ketersediaan pembiayaan pembangunan yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya adalah menurunnya kualitas lingkungan perkotaan, timbulnya permukiman kumuh, berkembangnya kegiatan informal serta penurunan kualitas kehidupan dan produktifitas kota. Peningkatan aktivitas dipusat kota juga akan berpengaruh terhadap tarikan arus lalu lintas yang besar dan menyebabkan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi, hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi dan kepimilikan kendaraan, pertumbuhan prasarana.

Jalan Anggur dan ks tubun dalam samarinda merupakan salah satu ruas jalan dimana daerah tersebut merupakan daerah perdagangan dan industri dengan berbagai aktivitas, sehingga menimbulkan perkembangan kota yang cukup tinggi. Selain itu, kepentingan umum, dan kepentingan pribadi yang ada di Jalan Anggur dan ks tubun dalam samarinda mengakibatkan setiap orang melintasi ruas jalan tersebut agar masing – masing  kepentingan dapat terpenuhi. Atas dasar inilah, maka dilakukan penelitian dan menganalisa Evaluasi kinerjalalu lintas ruas jalan Jalan Anggur dan ks tubun dalam samarinda terhadap tingkat pelayanan jalan dan perkembangan arus yang terjadi.

- METODE PENGUMPULAN DATA PENELITIAN

- Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari survey langsung di lokasi (Jalan Anggur dan ks tubun dalam samarinda), Data-data primer tersebut berupa data geometrik jalan, dan kondisi volume lalu lintas antara lain.

- Data Geometrik Jalan

- Data Volume Lalu Lintas

- Survey Perhitungan Lalu Lintas Setiap Jenis Kendaraan (Traffic Counting/TC).

- Data Hambatan Samping

- Data Kecepatan

- Data Sekunder

Data sekunder merupakan gambaran umum tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek dari penelitian. Data sekunder ini diperoleh dari instansi ataupun kantor yang terkait, dalam hal ini yaitu :

- Data jumlah penduduk

- Peta jalan.

- Analisis Data

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan performa dari ruas jalan dalam melayani lalu lintas yang ada, meliputi :

Analisis kinerja ruas jalan, meliputi :

Analisis segmen jalan :

- Kecepatan Arus Bebas

- Kapasitas Jalan

- Derajad Kejenuhan

- Kecepatan Tempuh

Adapun Rumus – rumus yang digunakan dalam perhitungan adalah sebagai berikut :

- Kecepatan Arus Bebas

FV = (FV0 + FVw) X FFVsf X FFVcs…………………….……….(1)

dengan :

FV   = kecepatan arus bebas kendaraan ringan pada kondisi lapangan    (km/jam),

FV0  = kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan pada jalan dan alinyemen yang diamati (km/jam),

FVw   = penyesuaian kecepatan akibat  lebar jalur lalu lintas (km/jam),

FFVsf  = faktor penyesuaian hambatan samping dan lebar bahu,

FFVcs   = faktor penyesuaian ukuran kota.

- Kapasitas Jalan

Dalam MKJI (1997), kapasitas ruas jalan dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut ini.

C = Co × FCw × FCsp × FCsf × FCcs …………………………. (2)

dengan  :

C 	= kapasitas (smp/jam),

Co 	= kapasitas dasar (smp/jam),

FCw 	= faktor penyesuaian lebar lajur,

FCsp 	= faktor penyesuaian pemisah arah,

FCsf 	= faktor penyesuaian hambatan samping,

FCcs	= faktor penyesuaian ukuran kota.

- Derajat Kejenuhan

Rumus umum Derajat Kejenuhan :

DS = Q / C ……………….........…………………………………...(3)

dengan :

DS	= derajat Kejenuhan,

Q	= arus lalu lintas (smp/jam),

C	= kapasitas (smp/jam).

- Kecepatan Tempuh

Rumus umum yang digunakan dalam menghitung waktu tempuh :

V       = L / TT ……………………………………………………..(4)

dengan :

V	= kecepatan tempuh (km/jam),

L	= panjang segmen (km),

TT	= waktu tempuh rata-rata sepanjang segmen (jam).

- Kebutuhan Teknis Survey

Peralatan-peralatan yang diperlukan pada pelaksanaan survei lapangan, antara lain :

- Stopwatch/jam tangan

Untuk menghitung waktu / jam (sehingga perpindahan waktu 15 menit dapat diketahui).

- Meteran

Digunakan untuk mengukur Lebar jalan, Panjang jalan, dan Lajur.

- Camera

Digunakan untuk pengambilan gambar Dokumentasi Arus lalu lintas kendaraan.

- Formulir LHR

Digunakan untuk pencatatan hasil perhitungan lalu lintas setelah terekam kamera. Formulir yang digunakan dibuat sesuai kebutuhan.

- Alat Tulis

Untuk Mencatat Setiap Kegiatan Survey/Penelitian yang berlangsung.

- Bagan Alir ( Flow Chart )

Flowchart atau bagan alir merupakan metode untuk menggambarkan tahap-tahap penyelesaian masalah (prosedur), beserta aliran data dengan simbol-simbol standar yang mudah dipahami. Adapun bagan alir penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

- Bagan Alir Analisa Jalan Perkotaan

Bagan alir prosedur untuk jalan perkotaan ditunjukkan pada gambar di bawah ini :

Gambar 2. Bagan Alir Analisa Jalan Perkotaan

( Sumber : MKJI 1997 )

- PEMBAHASAN

- Data Umum Kondisi Jalan Anggur

- Nama Jalan			: Anggur

- Nama kota dan Provinsi	: Samarinda, Kalimantan Timur

- Tipe Jalan			: Dua Lajur dua arah tidak terbagi ( 2/2 D )

- Klasifikasi berdasarkan status	: jalan lokal

- Klasifikasi berdasarkan kelas jalan	: III

- Data Umum Kondisi Jalan ks tubun dalam (argamulya)

- Nama Jalan			: ks tubun dalam (argamulya)

- Nama kota dan Provinsi	: Samarinda, Kalimantan Timur

- Tipe Jalan			: Dua Lajur dua arah tidak terbagi ( 2/2 D )

- Klasifikasi berdasarkan status	: jalan lokal

- Klasifikasi berdasarkan kelas jalan	: III

Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan data survey lapangan pada tanggal 30, 31, 1 mei dan2 Juni 2015 pada ruas jalan Anggurselama empathari didapat volume lalu lintas sebagai berikut :

1. Tingkat Pelayanan Jalan Anggur

Tabel 5.1 Tingkat pelayanan Level Of Service (LOS)

| No. | Hari | Arah | Tingkat Pelayanan Kategori | Jika di Lakukan Pelebaran 1,5 M | Jika 1 Arah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tingkat Pelayanan Kategori | Tingkat Pelayanan Kategori |
| 1 | Sabtu | Simpang 3 Anggur ke Simpang 3 UPTD Monogisidi | E | D | C |
|  | 30/05/2015 | Simpang Tiga UPTD Monogisidi ke Simpang 3 Anggur | E | D | C |
| 2 | Minggu | Simpang 3 Anggur ke Simpang 3 UPTD Monogisidi | F | D | D |
|  | 31/05/2015 | Simpang Tiga UPTD Monogisidi ke Simpang 3 Anggur | F | D | D |
| 3 | Senin | Simpang 3 Anggur ke Simpang 3 UPTD Monogisidi | F | D | D |
|  | 01-Jun-15 | Simpang Tiga UPTD Monogisidi ke Simpang 3 Anggur | E | D | C |
| 4 | Minggu | Simpang 3 Anggur ke Simpang 3 UPTD Monogisidi | F | D | D |
|  | 02-Jun-15 | Simpang Tiga UPTD Monogisidi ke Simpang 3 Anggur | F | D | D |

2. Kinerja Pada Ruas Jalan Anggur

Tabel 5.2 Kinerja Pada Ruas Jalan Anggur

| No | Hari | Arah | Volume | Kapasitas | Drajat Kejenuhan | Kecepatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sabtu | Simpang 3 Anggur ke Simpang 3 UPTD Monogisidi | 1454,6 | 1607,76 | 0,91 | 33,13 |
|  | 30/05/2015 | Simpang Tiga UPTD Monogisidi ke Simpang 3 Anggur | 1363,25 | 1607,76 | 0,86 | 37,11 |
| 2 | Minggu | Simpang 3 Anggur ke Simpang 3 UPTD Monogisidi | 1830,6 | 1607,76 | 1,15 | 33,28 |
|  | 31/05/2015 | Simpang Tiga UPTD Monogisidi ke Simpang 3 Anggur | 1647 | 1607,76 | 1,03 | 33,32 |
| 3 | Senin | Simpang 3 Anggur ke Simpang 3 UPTD Monogisidi | 1644,5 | 1607,76 | 1,02 | 32,32 |
|  | 01/06/2015 | Simpang Tiga UPTD Monogisidi ke Simpang 3 Anggur | 1390,75 | 1607,76 | 0,87 | 32,96 |
| 4 | Selasa | Simpang 3 Anggur ke Simpang 3 UPTD Monogisidi | 1938 | 1607,76 | 1,21 | 30,93 |
|  | 02/06/2015 | Simpang Tiga UPTD Monogisidi ke Simpang 3 Anggur | 1716,9 | 1607,76 | 1,07 | 32,58 |

Sumber : hasil perhitungan dan survey

5.1.2 Jalan Arga Mulya

Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan data survey lapangan pada tanggal 23,24,25,26 mei 2015 pada ruas jalan Arga Mulyaselama empat hari didapat volume lalu lintas sebagai berikut :

1. Tingkat Pelayanan Jalan Arga Mulya

Tabel 5.1Tingkat pelayanan Level Of Service (LOS)

| No. | Hari | Arah | Tingkat Pelayanan Kategori | Jika di Lakukan Pelebaran 1,5 M | Jika 1 Arah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tingkat Pelayanan Kategori | Tingkat Pelayanan Kategori |
| 1 | Sabtu | Simpang 3 Kstubun Ke Simpang 4 Kstubun | F | E | D |
|  | 23/05/2015 | Simpang 4 Kstubun Ke Simpang 3 Kstubun | F | E | D |
| 2 | Minggu | Simpang 3 Kstubun Ke Simpang 4 Kstubun | F | E | D |
|  | 24/05/2015 | Simpang 4 Kstubun Ke Simpang 3 Kstubun | F | D | D |
| 3 | Senin | Simpang 3 Kstubun Ke Simpang 4 Kstubun | F | E | D |
|  | 25/05/2015 | Simpang 4 Kstubun Ke Simpang 3 Kstubun | E | E | D |
| 4 | Selasa | Simpang 3 Kstubun Ke Simpang 4 Kstubun | F | E | D |
|  | 26/05/2015 | Simpang 4 Kstubun Ke Simpang 3 Kstubun | F | D | D |

Sumber : hasil perhitungan dan survey

2. Kinerja Pada Ruas Jalan Anggur

Tabel 5.4 Kinerja Ruas Jalan Anggur

| No | Hari | Arah | Volume | Kapasitas | Drajat Kejenuhan | Kecepatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sabtu | Simpang 3 Kstubun Ke Simpang 4 Kstubun | 2318,25 | 1607,76 | 1,4 | 24,72 |
|  | 23/05/2015 | Simpang 4 Kstubun Ke Simpang 3 Kstubun | 2187,4 | 1607,76 | 1,37 | 25,17 |
| 2 | Minggu | Simpang 3 Kstubun Ke Simpang 4 Kstubun | 2287,7 | 1607,76 | 1,44 | 40,52 |
|  | 24/05/2015 | Simpang 4 Kstubun Ke Simpang 3 Kstubun | 1913,2 | 1607,76 | 1,2 | 40,73 |
| 3 | Senin | Simpang 3 Kstubun Ke Simpang 4 Kstubun | 2318,25 | 2318,25 | 1,46 | 24,25 |
|  | 25/05/2015 | Simpang 4 Kstubun Ke Simpang 3 Kstubun | 1844,2 | 2246,5 | 1,41 | 24,4 |
| 4 | Selasa | Simpang 3 Kstubun Ke Simpang 4 Kstubun | 2327 | 1607,76 | 1,46 | 38,33 |
|  | 26/05/2015 | Simpang 4 Kstubun Ke Simpang 3 Kstubun | 1844,2 | 1607,76 | 1,61 | 37,86 |

Sumber : hasil perhitungan dan survey

- PENUTUP

5.2	Saran

- Karna tingkat pelayanannya sudah mencapa kategori E dan F harus ada tindakan untuk melakukan pelebaran jalan atau jalan tersebut dilewati hanya satu arah pada jam jam sibuk.

Jika melakukan pelebaran maka lebar jalan harus ditambah maka lebar jalan terebut ditambah masing maksimal 1,5 meter di setiap lajur karna kondisi rumah warga banyak yang dekat dengan badan jalan dengan jalan.

2.	Pengaturan terhadap perkembangan kegiatan-kegiatan guna lahan yang berada di sepanjang ruas jalan agar tidak mengganggu lalu lintas yang melintasi jalan tersebut sehingga fungsi dan peranan jalan dapat dipertahankan sesuai dengan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

C. Jotin Khisty, B. Kent Lall. 2002. Dasar – Dasar Rekayasa Transportasi, Jilid I. Jakarta : Erlangga.

Direktur Jenderal Bina Marga (1990). Panduan Survei dan Perhitungan Waktu Perjalanan Lalu lintas, Jakarta.

Geometrik Jalan (www.google.co.id//html,)

Indrajaya, Y. Riyanto, B. dan Widodo, D. 2003. Pengaruh Penyempitan Jalan Terhadap Karakteristik Lalulintas. Jurnal Universitas Diponegoro. Semarang.

Khisty, C. J dan B. Kent Lall. 2005. Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi. Cetakan III. Erlangga, Jakarta.

Manual Kapasitas Jalan Indonesia, (MKJI). Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Bina Marga 036/TBM/1997.

Pedoman Analisa Dampak Lalu Lintas Jalan Akibat Pengembangan Kawasan Di Perkotaan. Departemen Pekerjaan Umum. 2007.

Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota (PGJAK). Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Bina Marga 038/TBM/1997.

Tamin, Ofyar Z. 2000. Perencanaan & Pemodelan Transportasi : contoh soal dan aplikasi. Bandung: Institut Teknologi Bandung.