Perhitungan Struktur Komposit Pembangunan Ruang Kelas Baru Smp Negeri 44 Kecamatan Palaran Kota Samarinda

Widayat1, ir.Yayuk sri sundari,2 Ari sasmoko Adi,3

Program Studi Teknik Sipil

Sekolah Strata Satu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The process of a structure, a process that is focused and detailed, coherent, and repeatedly, in accordance with the function, layout, land-use of the building to be constructed. In the implementation in the field occurred several times repositioning time, so based on the layout of the building will affect the condition of the structural design of the building.

Location development planning activities Negri Junior School Building 44 is located on the road Handil Palaran service districts. The collection of data obtained by data retrieval through secondary data is the data that is required to support primary data obtained from the literature, primary data is the collection of data obtained directly in the field.

The contents of this thesis was to identify the multilevel structure calculations portal of reinforced concrete and structural elements in it with conventional mechanics calculation based on the SAP Program 2000 Version 14, the design and analysis of reinforced concrete structural components based on SNI 03-2847-2002.

From the results of calculations performed by the authors obtained the calculation of reinforced concrete structures can be solved mengggunakan SAP Program 2000 Version 14, since SAP 2000 program is more practical than the other classical methods. As for the process design of reinforced concrete using the greatest moment values ​​from the calculation on each rod which is reviewed by the SAP program, and also for the calculation of reinforced concrete structures it turns out there is little difference in the design of reinforced concrete beam as the dimensions and amount of reinforcement used.

Keywords: concrete, reinforced concrete, reinforcement, methods and designs.

PENGANTAR

Dalam penelitian skripsi modifikasi perencanaan struktur gedung SMP Negri 44 Kecamatan Palaran ini menggunakan program komputer untuk mempersingkat waktu perhitungan salah satu metode yang sering digunakan dalam perhitungan konstruksi STAADPRO, SAP, ETABS, SANSPRO, STRUDL, GRASP, MICROFEAP, dll.  Inilah yang nantinya akan digunakan pada konstruksi portal yang cukup dikenal adalah perhitungan konstruksi dengan metode SAP 2000 VERSI 14 Dibandingkan dengan program yang lain, progam SAP 2000 lebih mudah di pahami dan dimengerti.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui beban – beban yang bekerja pada struktur bangunan gedung tersebut, dapat mengetahui perhitungan struktur portal bertingkat dengan perhitungan mekanika teknik menggunakan dan mengetahui dimensi dan pembesian pada balok, kolom dan pelat lantai, atau maksudnya untuk menghitung berapa tulangan yang dipakai.

CARA PENELITIAN

Mengumpulkan data penelitian dengan cara pengambilan data melalui :

- Studi Pustaka yaitu mengumpulkan mempelajari dan menganalisa dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan judul dan permasalahan skripsi ini dengan mencari buku–buku referensi yang berisi materi-materi yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini dan RSNI 03-2847-2002 tentang Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung

- Pengolahan Data di mulai dari Perhitungan Struktur dengan program SAP 2000 VERSI 14  kemudian Perhitungan Pelat, Balok dan Kolom

- Penarikkan Kesimpulan diambil secara singkat jelas dan tepat tentang apa yang diperoleh dan telah dibuktikan dari hasil penelitian skripsi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.31 Distribusi Momen

4.8.3 Pemeriksaan tebal plat berdasarkan syarat gaya geser

| Lajur | Momen Negatif Interior | Momen Negatif Eksterior | Momen Negatif Interior | Momen Negatif Eksterior |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mu (kNm) | 61,25 | 32,98 | 48,04 | 25,868 |
| Faktor Distribusi | 81% | 81 % | 68 % | 68 % |
| Momen Rencana lajur Kolom | 0,81 . 61,25 | 0,81 . 32,98 | 0,68 . 48,04 | 0,68 . 48,25,868 |
| (kNm) | 49,41 | 26,60 | 32,67 | 17,594 |
| Momen Balok 85 % | 0,85 . 49,41 | 0,85 . 26,60 | 0,85 .32,67 | 0,85 .17,594 |
| (kNm) | 42,00 | 22,61 | 27,77 | 14,955 |
| Momen Pelat 15 % | 0,15 . 49,41 | 0,15 . 26,60 | 0,15 .32,67 | 0,15 .17,594 |
| (kNm) | 7,41 | 3,99 | 4,90 | 2,639 |
| Momen Rencana Lajur Tengah | 61,25 - 49,41 | 32,98 - 26,60 | 48,04 - 32,67 | 25,868 – 17,594 |
| (kNm) | 11,84 | 6,38 | 15,37 | 8,274 |

Tabel 4.32 Perencanaan tulangan plat

|  | Arah Memanjang | Arah Melebar |
| --- | --- | --- |
| Lajur |  | Momen | As Perlu | Ukuran | Momen | As Perlu | Ukuran |
|  | Jenis | (kNm) |  | Tulangan | (kNm) |  | Tulangan |
|  | Momen | tiap m' |  | dan jarak | tiap m' |  | dan jarak |
| Kolom | Negatif | 33,84006 | 385 | Ø | 10 |  | 22,37957 | 526 | Ø | 10 |  |
|  | Interior |  |  | 203,9 | mm |  |  | 149,20 | mm |
|  | Positif | 7.027727 | 204 | Ø | 10 |  | 12,05054 | 277 | Ø | 10 |  |
|  | Lapangan |  |  | 384,8 | mm |  |  | 283,40 | mm |
| Tengah | Negatif | 8,110571 | 161 | Ø | 10 |  | 7,180562 | 186 | Ø | 10 |  |
|  | Interior |  |  | 487,6 | mm |  |  | 422,00 | mm |
|  | Positif | 3.011883 | 86.3 | Ø | 10 |  | 3,866457 | 99,4 | Ø | 10 |  |
|  | Lapangan |  |  | 910 | mm |  |  | 790,00 | mm |

TABEL PERHITUNGAN JUMLAH TULANGAN

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil perhitungan struktur maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

- Perhitungan struktur pada bangunan ruang kalas baru SMP Negeri 44 Palaran diselesaikan dengan menggunakan program SAP 2000 versi 14, perencanaan perhitungan beton bertulang dengan cara di atas dilakukan pada balok dan kolom, pada SAP 2000 versi 14 menghitung dengan hasil perhitungan momen maksimum dan minimum serta gaya lintang yang terjadi pada balok tersebut sedangkan untuk perhitungan kolom digunakan prosedur dengan cara mengecek rasio kapasitas kolom.

- Sedangkan untuk proses perhitungan beton bertulang langsung menggunakan momen yang terbesar dari hasil perhitungan, pada setiap batang yang ditinjau dengan program SAP 2000 versi 14.

- Untuk tiap beban di hitung beban mati dan beban hidup,dimana beban mati di hitung melalui berat masing-masing material,sedangkan beban di hidup diambil dari standard tiap bangunan gedung.

Saran

Dari hasil perhitungan struktur dengan menggunakan program SAP 2000 versi 14, dapat disarankan beberapa hal, antara lain :

- Dalam perhitungan stuktur dengan menggunakan program SAP 2000, memerlukan ketelitian saat memasukan beban-beban yang terjadi pada struktur.

- Apabila terjadi over atau tidak aman pada balok, perbesarlah dimensi balok atau berikan kolom pada tengah bentang pada batang balok yang tidak aman.

- Untuk desain beton bertulang pada pelat hitunglah dengan cara manual karena pada program SAP 2000 hanya sampai nilai beban dan momen yang bekerja saja.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi Sri Murni, MS. 2004. 71 Contoh Statis Taktentu. Malang : Citramedia

Eva Rosita, 2008. Analisa Perhitungan Struktur Beton Bertulang Pada Gedung Rumah Sakit H. Derajad Samarinda.

Hariandja,B. 1992. Desain Beton Bertualng Jilid 2. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Muhamad Dahlan, 2009 Analisa Struktur Beton Bangunan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

McCormac, J.C. 2000. Design of Reinforced Concrete. New York : Jhon Wiley and Sons Inc.

Mulyono T. 2004. Teknologi Beton, Yogyakarta : Andi Offset.

Nawy E. G. 1996. Reinforced Concrete a Fundamental Approach. Prentice Hall.

Park R., Paulay T. 1975. Reinforced Concrete Structures. New York: John Wiley and Sons.

Rofi’I, 2007 Perhitungan Struktur Gedung Kuliah ( 4 Lantai ) UP. Falkutas Mipa Unmul Samarinda Dengan  Menggunakan Program Sap 2000 Berdasarkan SK.SNI T15-1991-03

SNI 03 2847 2002. Tata Cara Perencanaan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung, Jakarta : BSN.

Wuaten, Hence Michael, 2009. Perencanaan Bangunan Teknik Sipil, Edisi          Kedua.

Wiryanto, 2007.Komputer Rekayasa Struktur dengan SAP 2000.PT. Jakarta : Elexmedia Komputindo.